浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：浙江润和胶囊有限公司

编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

二○一九年一月

建设单位法人代表：石优芹

编制单位法人代表：王正良

项目负责人：章添源

填表人：潘艺萍

建设单位：浙江润和胶囊有限公司                编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

电话：13905854116                             电话：0575-86290208

传真：/                                        传真：0575-86059333

邮编：312500                                   邮编：312500

地址：新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块）        地址：新昌县七星街道丽江路299号

# 表一

| 建设项目名称 | 年产118亿粒空心胶囊建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江润和胶囊有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块） |
| 主要产品名称 | 空心胶囊 |
| 设计生产能力 | 年产118亿粒空心胶囊 |
| 实际生产能力 | 年产118亿粒空心胶囊 |
| 建设项目环评时间 | 2016年6月 | 开工建设时间 | 2016年8月 |
| 调试时间 | - | 验收现场监测时间 | 2018年12月5日—7日 |
| 环评报告表 审批部门 | 新昌县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算(万元） | 5352 | 环保投资总概算(万元） | 45 | 比例 | 0.8% |
| 实际总概算(万元） | 5352 | 环保投资(万元） | 65 | 比例 | 1.21% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002； 4、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 5、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 6、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 7、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 8、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 10、杭州清雨环保工程有限公司《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表》； 11、新昌县环境保护局《关于浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表的审查意见》（新环建字[2016]64号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 项目生产过程无工艺废气产生。 2、废水 项目产生的清洗废水、地面清扫废水、生活污水，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准纳入儒岙镇污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排放，具体标准见表1-1。 表1-1 废水排放标准 单位：mg/L (pH除外) 污染物 标准 pH CODCr NH3-N SS 三级标准 6～9 500 35* 400 *执行新环字[2011]41号相应标准 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，详见表1-2。 表1-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别 标准值LAeq,dB(A) 昼间 夜间 3 65 55 |

# 表二

工程建设内容： 浙江润和胶囊有限公司新征新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块）土地，新建厂房新征土地13320.5m2，新建厂房19956m2，购置设备，达产后形成年产年产118亿粒空心胶囊的生产规模。 企业于2016年6月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表》，并于2016年7月14日通过新昌县环境保护局关于“浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表的审查意见”（新环建字[2016]64号），后因企业内部资金及管理问题，建设期停工一年，现已完成建设并进行环保竣工验收。 受浙江润和胶囊有限公司委托，根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，我公司于2018年12月对项目进行现场踏勘，编制了《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目竣工环境保护验收监测方案》。 根据方案要求，于2018年12月5日、6日，对其“三废”和噪声进行监测和调查。 ⑴项目名称：浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目。 ⑵建设地点：新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块）。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模：项目实际投资额为5352万元，环保投资为65万元，实际年产118亿粒空心胶囊。 ⑸劳动组织：项目劳动定员160人，24h三班制生产，年工作日300天，厂区内为员工提供蒸饭服务（采用电蒸饭），不提供住宿。 原辅材料消耗及水平衡： 1、项目原辅材料消耗及设备清单： 表2-1 项目主要原辅材料消耗表 序号 原辅材料名称 单位 环评消耗量 实际消耗量 1 药用明胶 t/a 1180 1180 2 钛白粉 t/a 9.8 9.8 3 食用色素 t/a 0.39 0.35

表2-2 项目设备清单 序号 设备名称 单位 环评数量 实际数量 备注 1 烊胶桶 个 6 5 -1 2 调色桶 个 50 46 -4 3 印字机 台 20 18 -2 4 胶囊自动成型生产线 条 20 20 0 5 套合机 台 80 80 0 6 切割机 台 82 80 -2 7 检丸机 台 16 20 +4 项目水平衡 主要工艺流程及产污环节：

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： 根据项目的环评分析和现场检查，本项目产生的主要污染物是废水、噪声及固废。 ⑴废水 项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入儒岙镇污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排放。 本项目设备清洗废水，溶胶桶和调色桶50只，每周清洗2次（86次/年），清洗水量15kg，经计算，设备清洗废水64.5t/a；地面清洗水，每周至少一次，清扫废水15t/次，按40周计算，地面清洗废水600t/a；项目劳动定员160人，生活用水年用量为2400吨，产污系数取0.85，则生活污水排放量为2040吨/年。 ⑵噪声 项目噪声主要为自动生产线、切割机、套合机、印字机、空压机和中央空调等生产运行设备。设备合理布局于生产车间，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

⑶固废 本项目产生的固废主要为胶囊废料、废包装材料，少量污泥和生活垃圾。胶囊废料集中收集后由物资公司回收综合利用；废包装材料收集后由物资公司回收综合利用，目前尚无生化污泥产生，少量生化污泥按规范合理合法处置生活垃圾由环卫部门集中清运处置。 表3-1 项目固废分析情况汇总表（单位：t/a） 序号 固废名称 属性 环评产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 处置方式 1 胶囊废料 一般固废 10 10 由物资公司回收综合利用 2 废包装材料 一般固废 1 1 由物资公司回收综合利用 3 生活垃圾 一般固废 42 40 环卫部门清运处置

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响分析 本项目食堂仅提供蒸饭服务，无炒菜类等产生大量油烟废气的服务；生产过程中烘干采用电加热，除产生部分水蒸气外无工业废气产生。 ⑵水环境影响分析 纯化水制备过程中产生的反冲洗废水回用作冲厕废水或厂区绿化用水，故项目废水主要为设备清洗废水、车间地面清扫废水和生活污水。清洗废水、地面清扫废水经沉淀池沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水汇合，接入城镇污水管网，进入儒岙镇污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排放。项目废水经处理后，达标排放，在此基础上对当地水环境影响较小。 ⑶固体废弃物影响分析 本项目产生的固废主要为胶囊废料（切割废料和废次品）、废包装材料和生活垃圾等。 本项目胶囊废料产生量10t/a，废包装材料产生量1t/a，均可出售物资部门回收利用，员工生活垃圾产生量月42t/a，分类收集后委托环卫部门集中清运处置。 固废均有可行的处置路径，不直接排放，对周围环境影响不大。 ⑷噪声影响分析 本项目噪声主要是机械运行噪声，噪声强度在65~88dB，本环评采用导则推荐的噪声预测模式预测。项目对四周厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响不大。

审批部门决定 浙江润和胶囊有限公司： 你单位报送的《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表》及要求审批的报告收悉，经研究，我局做出如下审查意见： 根据环境影响报告表的结论、建议和意见，原则同意浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目目在新昌县儒岙镇会墅岭D地块环评拟选地实施。 项目主要内容：总投资5352万元，环保投资45万元，本项目总用地13320.5平方米。总建筑面积17316.6平方米。项目建成后可形成年产118亿粒空心胶囊的生产能力。 三、项目实施中必须落实环评报告提出的各项环保措施及污染物防治措施，并切实做好以下方面工作： 1、加强建设期的生态保护和污染防治。合理布局，加强绿化建设；采用环保型的建筑，装潢材料；修建临时废水处理设施处理工地施工废水，生活污水经厂区现有化粪池处理后接入园区管网，送嵊新污水处理厂集中处理达标排放；施工统一布置搞好建筑和装修垃圾、施工人员生活垃圾的清运处置；采取防尘、防噪措施，合理安排作业时间，最大程度减少对周边环境的影响，如确需夜间施工的须报我局审批。 2、做好清污分流，雨污分流，规范设置雨水，污水排放口项目废水经处理设施预处理达标后接入截污管网，送儒岙污水处理厂集中处理达标排放。 3、应科学合理布局生产车间，采取相应的噪声防治措施，保证厂界噪声达标，尽量减少对周边环境影响 4、固废必须分类收集，综合利用。生活垃圾应妥善收集并委托环卫部门及时清运处理。 四、严格实行污染物总量控制，本项目污染物排放总量为：废水量4323.4t/a、CODc0.22t/a、氨氮0.022t/a。项目新增污染物排污权指标通过市场拍卖取得。本项目实施后公司污染物控制总量控制指标为：废水量4323.4t/a、CODcr0.22t/a、氨氮0.022t/a。 五、严格执行环保“三同时”制度，实施各项清洁生产、污染控制及事故防范措施，加强企业环保管理。确保各类污染物合理处置、达标排放。项目建成后必须报环保部门进行竣工环保验收。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 监测项目 监 测 依 据 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 监测仪器设备型号、名称： a采样仪器：AWA6228多功能声级计、空废水采样瓶等。 b分析仪器：AWA6221B声校准器、PHS-3CpH计、GC-2014C A系列气相色谱仪、JK-951多功能红外测油仪、HCA-100COD消解器、TU-1810紫外可见分光光度计等。

表六

验收监测内容： 1、废水 对综合废水进出口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 监测点 监测内容 监测频次 综合废水进出口 pH值、CODcr、NH3-N、SS 每天4次，连续2天 2、噪声 在厂界四周各设一个监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声。每天昼间监测2次，监测2天。 表6-2 噪声监测内容 监测点 监测内容 监测频次 厂界四侧 噪声 每天昼间2次，连续2天

表七

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 调查时间 产品名称 产量（亿粒/天） 已审批产量（亿粒/天） 负荷 2018.12.5 空心胶囊 0.3 0.39 77% 2018.12.6 0.32 0.39 82% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 绍兴市中测检测技术股份有限公司于2018年12月5、6日对项目综合废水进出口进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2 废水监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样日期 时间 样品性状 检测结果 pH值 化学 需氧量 氨氮 悬浮物 综合废水 进口 2018-12-5 8:11 淡黄 7.41 248 23.0 19 10:15 淡黄 7.37 242 17.4 25 13:20 淡黄 7.31 237 20.3 27 15:30 淡黄 7.42 241 21.5 18 2018-12-6 8:03 淡黄 7.32 245 19.7 21 10:05 淡黄 7.45 238 16.3 22 13:11 淡黄 7.50 239 18.7 17 15:30 淡黄 7.40 235 21.1 28 平均值 7.40 241 19.8 22 出口 2018-12-5 8:16 淡黄 7.86 28 5.07 8 10:20 淡黄 7.89 35 4.70 6 13:29 淡黄 7.75 29 4.88 10 15:35 淡黄 7.85 31 4.37 7 2018-12-6 8:09 淡黄 7.83 34 4.39 7 10:08 淡黄 7.76 33 4.64 6 13:16 淡黄 7.69 33 5.39 8 15:35 淡黄 7.80 29 4.84 4 平均值 7.80 32 4.79 7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标 6-9 500 35注 400 注：执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

监测结果表明，监测时段，废水排放口主要污染物pH值、化学需氧量、氨氮、SS等项排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。 厂界噪声 在厂界四周各设一个监测点，监测其厂界噪声，连续2天昼间的监测结果声源强度如7-3所示。 表7-3 厂界噪声监测结果 测点编号 测点 检测日期 主要声源 昼间Leq dB（A) 夜间Leq dB（A) 测量时间 测量值 测量时间 测量值 1# 厂界东侧 2018-12-5 机械设备 8:47-8:48 55.2 22:02-22:03 46.7 2018-12-6 机械设备 9:12-9:13 56.3 22:13-22:14 45.8 2# 厂界南侧 2018-12-5 机械设备 8:52-8:53 52.4 22:09-22:10 45.2 2018-12-6 机械设备 9:19-9:20 53.2 22:19-22:20 44.9 3# 厂界西侧 2018-12-5 机械设备 9:01-9:02 53.7 22:14-22:15 44.5 2018-12-6 机械设备 9:26-9:27 54.2 22:26-22:27 44.7 4# 厂界北侧 2018-12-5 机械设备 9:08-9:09 57.8 22:21-22:22 47.7 2018-12-6 机械设备 9:33-9:34 56.9 22:31-22:32 47.1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 65 55 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 生产废水治理设施 ①根据废水处理装置进出口监测结果，废水中主要污染物去除率见下表： 表8-1 污水处理设施污染物去除率 污染物 化学需氧量 氨氮 悬浮物 进水均值（mg/L） 241 19.8 22 出水均值（mg/L） 32 4.79 7 去除率（%） 86.72 75.81 68.18 ②监测结果表明，监测时段，废水排放口主要污染物pH值、化学需氧量、氨氮、SS等项排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

⑵噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑶固废 项目固废主要为胶囊废料、废包装材料、少量污泥和生活垃圾。胶囊废料集中收集后由物资公司回收综合利用；废包装材料收集后由物资公司回收综合利用，目前尚无生化污泥产生，少量生化污泥按规范合理合法处置，生活垃圾由环卫部门集中清运处置。 2、工程建设对环境的影响 项目所在地周围均为工业企业，废水、噪声均能达标排放，工程建设对环境影响较小。 总量控制 项目实际废水排放量为2704.5吨/年、COD排入环境量为0.14吨/年、氨氮排入环境量为0.014吨/年，符合总量控制指标：废水量4323.4吨/年、COD0.22吨/年、氨氮0.022吨/年。4、验收监测总结论 浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评一致，不存在变动情况，废水、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：绍兴市中测检测技术股份有限公司                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目 | 项目代码 | C2770 | 建设地点 | 新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 卫生材料及医药用品制造 | 建设性质 | □√新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产118亿粒空心胶囊 | 实际生产能力 | 年产118亿粒空心胶囊 | 环评单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 新昌县环境保护局 | 审批文号 | 新环建字[2016]64号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2016年7月 | 竣工日期 | 2018年3月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 环保设施监测单位 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 验收监测时工况 | 79.5% |
|  | 投资总概算（万元） | 5352 | 环保投资总概算（万元） | 45 | 所占比例（%） | 0.8 |
|  | 实际总投资 | 5352 | 实际环保投资（万元） | 65 | 所占比例（%） | 1.21 |
|  | 废水治理（万元） | 45 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 10 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h/a |
| 运营单位 | 浙江润和胶囊有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2018年12月5~7日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 |  |  |  |  | 0.2705 | 0.4323 | 0 | 0.2705 | 0.4323 | 0 | +0.2705 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 31.5 | 500 |  |  | 0.14 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0 | +0.14 |
|  | 氨氮 | 0 | 4.79 | 35 |  |  | 0.014 | 0.022 | 0 | 0.014 | 0.022 | 0 | +0.014 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图：

附件1：

附件2：

浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目竣工环境保护验收意见（固废）

2019年1月4日，新昌县环保局组织召开浙江润和胶囊有限公司《年产118亿粒空心胶囊建设项目》固废竣工环境保护验收会议。参加会议的有环评单位（杭州清雨环保工程有限公司），验收监测单位（绍兴市中测检测检测技术股份有限公司），项目建设单位（浙江润和胶囊有限公司）和有关专家。（名单附后）

会议分别听取了建设单位（浙江润和胶囊有限公司）《年产118亿粒空心胶囊建设项目》竣工环境保护情况工作总结，验收监测单位（绍兴市中测检测检测技术股份有限公司）关于竣工环境保护验收监测与评价报告主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收监测与评价报告表和相关验收资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江润和胶囊有限公司新征新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块）土地，新建厂房。本项目所在地东侧紧邻盛夏机械厂，南侧隔路为其他生产企业厂区，西侧为凯尔特机械厂，东侧紧靠山体。

项目建设内容和规模：项目新征土地13320.5m2，新建厂房19956m2，项目实际投资5352万元，环保投资65万元，目前建设完成并形成实际生产能力年产118亿粒空心胶囊的生产规模。企业实行24小时三班制生产，员工160人，年工作日300天，厂区内为员工提供蒸饭服务（采用电蒸饭），不提供住宿。

2、建设过程及环保审批情况

企业于2016年6月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表》，并于2016年7月14日通过新昌县环境保护局关于《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目》环境影响报告表的审查意见”（新环建字[2016]64号）。

该项目因企业内部资金及管理问题，建设期停工一年，现已完成建设并投入使用，各项环保设施均与主体工程同时投运。

3、投资情况

本项目实际投资额为5352万元，环保投资为65万元，占总投资约1.21%。

4、验收范围

年产118亿粒空心胶囊建设项目。

二、工程变动情况

无

三、环境保护设施建设情况

浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目按照环保“三同时”要求，制定了环保管理制度和配套建设了环保处理设施。

1、环境保护设施及措施落实情况

固体废物：本项目产生的固废主要为胶囊废料、废包装材料、生活垃圾及少量剩余生化污泥。胶囊废料集中收集后由物资公司回收综合利用；少量剩余生化污泥合理、合法处置；废包装材料收集后由物资公司回收综合利用，生活垃圾由环卫部门集中清运处置。

四、环境保护设施调试效果

根据绍兴市中测检测技术股份有限公司提供的验收监测资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、污染物达标排放情况

①固体废物

项目固废主要为胶囊废料、废包装材料、生活垃圾及少量剩余生化污泥。胶囊废料、废包装材料集中收集后由有关单位回收综合利用；目前尚无生化污泥产生，少量生化污泥合理、合法处置；生活垃圾由环卫部门集中清运处置。

五、验收结论

综上所述，浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目在建设及实际运行过程中，项目建设内容基本与环评一致，并落实了《环境影响报告表》提出的各项环保措施和新昌县环境保护局批复要求。运营期间项目固体废物处置妥善。符合相关环保法律法规和“三同时”制度相关要求，同意通过竣工环保验收。建议落实以下整改措施：

1、加强企业环保管理工作，进一步完善环境管理制度和环保处理设施，保证环保处理设施正常运行。

2、固体废物必须分类收集、综合利用或无害化处置，设置规范固废暂存场所，做好防漏防渗工作。

新昌县环境保护局

2019年1月4日

浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目竣工环境保护验收意见（废水、废气、噪声）

2019年1月4日，浙江润和胶囊有限公司组织召开《年产118亿粒空心胶囊建设项目》废水、废气、噪声竣工环境保护验收会议。参加会议的有环评单位（杭州清雨环保工程有限公司），验收监测单位（绍兴市中测检测检测技术股份有限公司），项目建设单位（浙江润和胶囊有限公司）和有关专家（名单附后）。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。经现场检查及认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江润和胶囊有限公司新征新昌县儒岙镇内（会墅岭村D地块）土地，新建厂房。本项目所在地东侧紧邻盛夏机械厂，南侧隔路为其他生产企业厂区，西侧为凯尔特机械厂，东侧紧靠山体。

项目建设内容和规模：项目新征土地13320.5m2，新建厂房19956m2，项目实际投资5352万元，环保投资65万元，目前建设完成并形成实际生产能力年产118亿粒空心胶囊的生产规模。企业实行24小时三班制生产，员工160人，年工作日300天，厂区内为员工提供蒸饭服务（采用电蒸饭），不提供住宿。

2、建设过程及环保审批情况

企业于2016年6月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目环境影响报告表》，并于2016年7月14日通过新昌县环境保护局关于《浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目》环境影响报告表的审查意见”（新环建字[2016]64号）。

该项目因企业内部资金及管理问题，建设期停工一年，现已完成建设并投入使用，各项环保设施均与主体工程同时投运。

3、投资情况

本项目实际投资额为5352万元，环保投资为65万元，占总投资约1.21%。

4、验收范围

年产118亿粒空心胶囊建设项目。

二、工程变动情况

无

三、环境保护设施建设情况

浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目按照环保“三同时”要求，制定了环保管理制度和配套建设了环保处理设施。

1、环境保护设施及措施落实情况

①废水

项目废水主要为设备清洗废水、车间地面清扫废水和生活污水。清洗废水、地面清扫废水经A/O一体式生化反应器加沉淀池处理后，与经化粪池处理后的生活污水汇合，接入城镇污水管网，进入儒岙镇污水处理厂集中处理。

②废气

本项目仅提供员工蒸饭服务，无食堂油烟废气产生；生产过程中烘干采用电加热，除产生部分水蒸气外无工业废气产生。

③噪声

项目噪声主要为自动生产线、切割机、套合机、印字机、空压机和中央空调等生产运行设备。设备合理布局于生产车间，通过加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。

四、环境保护设施调试效果

根据绍兴市中测检测技术股份有限公司提供的验收监测资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、废水监测结论

监测结果表明：监测时段，废水排放口主要污染物pH值、化学需氧量、氨氮、SS等项排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）中相应标准。

2、噪声监测结论

监测结果表明：监测时段，项目实施后的厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

3、总量控制

项目实际废水排放量为2704.5吨/年、COD排入环境量为0.14吨/年、氨氮排入环境量为0.014吨/年，符合环评批复总量控制指标：废水量4323.4吨/年、COD0.22吨/年、氨氮0.022吨/年。

五、验收结论

综上所述，浙江润和胶囊有限公司年产118亿粒空心胶囊建设项目目在建设及实际运行过程中，项目建设内容基本与环评一致，并落实了《环境影响报告表》提出的各项环保措施和新昌县环境保护局批复要求。运营期间项目产生的废水、废气、噪声达标排放，治理有效。符合相关环保法律法规和“三同时”制度相关要求，同意通过竣工环保验收。建议落实以下整改措施：

1、加强企业环保管理工作，进一步完善环境管理制度和环保处理设施，保证环保处理设施正常运行。

2、核实水平衡、补充完善项目验收监测报告。

3、补充完善项目验收监测报告。

浙江润和胶囊有限公司

2019年1月4日

# Text boxes

图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图

：项目废水监测点位

▲：项目噪声监测点位

调节池

水解池

泵

生产废水

药剂

A池

O池

达标排放

污泥回流

沉淀池

空气

混合液回流

剩余污泥定时清理

清水池

附图1    项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图2    项目平面位置图

附图3    厂区平面布置图