新昌县东方机电厂

年产650万只空调配件的技术改造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位:	新昌县东方机电厂

编制单位： 浙江中实检测技术有限公司

二零一八年二月

建设单位:	新昌县东方机电厂

法人代表:	汪东升

编制单位：浙江中实检测技术有限公司

法人代表:	胡晓静

项目负责人: 陈青青

建设单位 新昌县东方机电厂                  编制单位 浙江中实检测技术有限公司

电话:13605851526                电话:0579-82495688

传真:/                                     传真:0579-82495688-8008

邮编:312500                     邮编:321000

地址:新昌县羽林街道金裕村                      地址:浙江省金华市婺城区丹光东路322号

目 录

1. 验收项目概况	1

1.1. 基本情况	1

1.2. 项目建设过程	1

1.3. 验收范围	1

1.4. 验收工作组织	1

2. 验收依据	2

2.1. 我国及浙江省环境保护法律、法规	2

2.2. 技术导则规范	2

2.3. 主要环保技术文件及相关批复文件	2

3. 工程建设情况	3

3.1. 地理位置及平面布置	3

3.2. 建设内容	4

3.3. 主要生产设备	6

3.4. 主要原辅材料及燃料	7

3.5. 水源及水平衡	7

3.6. 工艺流程	8

3.7. 项目变动情况	9

4. 环境保护设施	10

4.1. 污染物治理/处置设施	10

4.2. 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5. 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	13

5.1. 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	13

5.2. 审批部门审批决定及落实情况	14

6. 验收执行标准	16

6.1. 废水	16

6.2. 废气	16

6.3. 噪声	17

6.4固体废弃物	17

7. 验收监测内容	18

8. 质量保证及质量控制	19

8.1. 监测分析方法	19

8.2. 监测仪器	20

8.3. 质量保证和质量控制	20

9. 验收监测结果	22

9.1. 生产工况	22

9.2. 环境保设施调试效果	24

10. 验收监测结论	33

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	35

附件：

1、新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号

2、危废处置协议

3、生活污水接管证明

4、监测期间工况表

5、验收检测报告

6、验收意见及修改清单

# 验收项目概况

## 基本情况

项目名称：年产650万只空调配件的技术改造项目

项目性质：技改

建设单位：新昌县东方机电厂

建设地点：新昌县羽林街道金裕村

## 项目建设过程

新昌县东方机电厂位于新昌县羽林街道金裕村，企业于2017年3月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》，于2017年3月20日取得新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见（新环建字[2017]25号），同意项目建设。

## 1.3. 验收范围

项目实际建设情况与环评设计基本一致，实际产能能够达到年产650万只空调配件。本次验收为年产650万只空调配件的技术改造项目的整体性验收。

## 1.4. 验收工作组织

项目竣工环境保护验收工作由新昌县东方机电厂负责组织，受其委托浙江中实检测技术有限公司承担该项目验收监测和报告编制工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，在研读项目建设及环保等相关资料基础之上，浙江中实检测技术有限公司组织相关技术人员，对项目进行现场勘察和资料收集。据勘察，项目实际生产能力能够达到年产650万只空调配件，建设内容及相关配套的环境保护设施已竣工，符合“三同时”验收的条件。在整理收集项目的相关资料后，并依据新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号，于2017年12月26日~12月28日进行现场取样和环保检查。

企业于2018年1月19日召开了新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目竣工环境保护验收会议。根据会议上专家老师提出的意见，浙江中实检测技术有限公司于2018年2月5日~2月7日对项目敏感点金裕村空气总悬浮颗粒物进行了补测，对项目厂界噪声及敏感点噪声进行了增测。

# 验收依据

## 我国及浙江省环境保护法律、法规

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1施行）；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；

（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1施行）；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（7） 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1施行）；

（8） 《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2修订）；

（9） 《建设项目环境保护管理条例》[国务院令（2017）第682号]；

（10） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）。

## 技术导则规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。

## 主要环保技术文件及相关批复文件

- 《年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》浙江省工业环保设计研究院有限公司，2017年3月；

- 新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号。

# 工程建设情况

## 地理位置及平面布置

项目位于新昌县羽林街道金裕村，其东侧为农林地；南侧为山体和新昌县金声铜业有限公司；西侧为村路；北侧隔村路为金裕村和农地。项目周边环境保护目标为金裕村，其位于项目北侧约15米处。项目地理位置见图3-1、周围环境见图3-2。

图 3-1  项目地理位置图

图 3-2  项目周围环境图

## 建设内容

项目位于新昌县羽林街道金裕村，厂区占地面积4067m2，建有办公楼、数控加工车间、仓库、红冲车间、退火喷砂车间、下料车间等。具体平面布置及厂区雨污管网分布情况详见图3-3。

图 3-3  项目厂区平面布置图

项目环评设计生产能力为年产650万只空调配件，环评设计总投资为158万元，其中环保投资6万元，占总投资3.8%。

项目实际生产能力能够达到年产650万只空调配件。项目实际总投资为200万元，其中环保投资16万元，占总投资8.0%。项目工作制度及定员：年工作日300天，实行两班制生产，每班工作8小时，共有员工50人，项目提供电蒸饭服务，不设置宿舍。项目环评设计与实际建设内容变更情况见表3-1。

表3-1 项目环评设计与实际建设内容变更对照表

| 项目 | 环评设计 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设 规模 | 年产650万只空调配件 | 年产650万只空调配件 | 与环评设计一致 |
| 公用 工程 | ①给水：由市政供水管网提供 ②供电：由当地供电局供给 ③排水：项目排水采用雨污分流、污废分流制。雨水经收集后排入雨水管网；清洗废水经预处理后回用于生产，循环回用，不外排；生活污水经化粪池处理后接入当地农村污水管网，经处理达标后排放。 | ①给水：由井水供给 ②供电：由厂区原有线路供应 ③排水：项目排水采用采用雨污分流、污废分流制。 雨水：通过厂区雨水管网汇入厂区池塘中； 生产废水：项目串光工序产生的清洗废水以及超声波清洗工序产生的清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。 生活污水：项目生活污水经厂区化粪池预处理后排入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统进行处理，达标后排入附近水体。 | 给水由井水供给；雨水不外排 |
| 主体 工程 | 项目厂区占地面积4067m2 | 项目厂区占地面积4067m2 | 与环评设计一致 |
| 环保工程 | 废废水 | ①串光清洗、超声波清洗废水：经厂区污水处理设施处理后循环回用，不外排； ②生活污水：经化粪池预处理后接入当地农村污水处理设施处理达标后排放。 | ①串光清洗、超声波清洗废水：经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排； ②生活污水：经厂区化粪池预处理后排入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统进行处理，达标后排入附近水体。 | 与环评 设计一致 |
|  | 废废气 | ①煤油燃烧废气：加强车间通风换气； ②脱模废气：加强车间通风换气。 | ①煤油燃烧废气：加强车间通风换气； ②脱模废气：加强车间通风换气。 ③喷砂粉尘：经布袋除尘器处理后于车间内排放，加强车间通风换气。 ④污水处理设施散发的废气：无组织排放。 | 与环评 设计一致 |
|  | 固固废 | ①废铜料、废铜屑：外卖综合利用； ②废切削液：厂区内暂存，待收集一定量后委托有资质单位进行处理； ③废活性炭：由厂家回收； ④生活垃圾：由环卫部门统一清运处理。 | ①废铜料、废铜屑：集中收集后出售给物资回收部门综合利用； ②废切削液：项目实际不使用切削原液，不产生废切削液； ③废活性炭：项目实际污水处理工艺中未设置活性炭吸附工序，无废活性炭产生； ④废矿物油：集中收集后委托绍兴光之源环保有限公司处理； ⑤废包装桶：暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理； ⑥污水处理设施污泥：暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理； ⑦生活垃圾：经收集后委托环卫部门清运处置。 | 无废切削液和废活性炭产生 |
|  | 噪噪声 | ①生产过程中关闭门窗，尽可能的提高隔声量； ②加强设备的维护保养和维护，确保处于良好的运转状态，减少因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ③加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 | ①已优先选用低噪设备； ②加强设备维护保养； ③车间内合理布局，设备布置在中间位置； ④加强了生产管理，教育员工文明生产。 | 与环评 一致 |

## 主要生产设备

项目环评设计与实际生产设备情况详见表3-3：

表3-3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 （台/套） | 实际数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锻压机 | J31-250T | 1 | 1 | 一致 |
| 2 | 锻压机 | J31-400T | 1 | 1 | 一致 |
| 3 | 锻压机 | J31-160T | 1 | 1 | 一致 |
| 4 | 锻压机 | J31-125T | 2 | 2 | 一致 |
| 5 | 锻压机 | J31-63T | 2 | 2 | 一致 |
| 6 | 自动液压车床 | / | 12 | 12 | 一致 |
| 7 | 数控车床 | / | 44 | 44 | 一致 |
| 8 | 自动送料机 | SL-35T | 2 | 2 | 一致 |
| 9 | 钻床 | / | 3 | 3 | 一致 |
| 10 | 冲床 | 35T | 10 | 10 | 一致 |
| 11 | 冲床 | 125T | 2 | 2 | 一致 |
| 12 | 冲床 | 160T | 1 | 1 | 一致 |
| 13 | 冲床 | 50T | 2 | 2 | 一致 |
| 14 | 冲床 | 63T | 2 | 2 | 一致 |
| 15 | 冲床 | 16T | 5 | 5 | 一致 |
| 16 | 冲床 | 10T | 2 | 2 | 一致 |
| 17 | 超声波清洗机 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 18 | 串光机 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 19 | 普通车床 | / | 2 | 2 | 一致 |
| 20 | 抛丸清理机 | Q328 | 2 | 2 | 一致 |
| 21 | 退火炉 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 22 | 铣床 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 23 | 液压机 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 24 | 自动割料机 | / | 8 | 8 | 一致 |
| 25 | 剪板机 | / | 2 | 2 | 一致 |
| 26 | 平面磨床 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 27 | 拆边机 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 28 | 锯床 | / | 1 | 1 | 一致 |
| 29 | 凸轮专机 | / | 0 | 18 | +18 |

## 主要原辅材料及燃料

项目环评设计与实际原辅材料及资源能源消耗情况详见表3-4：

表3-4  项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评年用量 | 监测期间 用量 | 折合年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜棒 | 3600t/a | 11.6t/d | 3480t/a | -120t/a |
| 2 | 煤油 | 30t/a | 0.093t/d | 27.9t/a | -2.1t/a |
| 3 | 切削原液 | 10kg/a | 0kg/d | 0kg/a | -10kg/a |
| 4 | 清洗剂 | 100kg/a | 0.33kg/d | 99kg/a | -1kg/a |
| 5 | 光亮剂 | 20kg/a | 0.065kg/d | 19.5kg/a | -0.5kg/a |
| 6 | 脱模剂 | 100kg/a | 0.33kg/d | 99kg/a | -1kg/a |
| 7 | 水 | / | 1.02t/d | 306t/a | / |
| 8 | 电 | / | 2330kwh/d | 69.9万kwh/a | / |

## 水源及水平衡

项目水平衡情况详见图3-4。

图 3-4  项目水平衡图（单位：t/a）

## 工艺流程

项目实际生产工艺及产污环节与环评设计中一致，详见图3-5：

图3-5 生产工艺流程及产污环节示意图

工艺说明：

项目原料铜棒根据不同产品规格要求先经割料机下料，经冲床、锻压机等冲压成不同规格的毛坯件，其中部分毛坯采用红冲工艺（即经煤油喷枪加热后再进行冲压），再经退火炉进行退火，以去除其应力；而后经喷砂或串光处理，以去除工件表面的毛刺，使其表面光亮无污，再经液压车床、数控车床等进行金加工加工成型，最后经超声波清洗以去除其表面污渍，再经电烘箱烘干后包装入库。

## 项目变动情况

| 类别 | 环评设计 | 实际建设 | 比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 设备 | 凸轮专机 0台 | 凸轮专机 18台 | +18台 |
| 废水外排标准 | 企业生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入当地农村生活污水截污管网，纳入农村污水处理设施处理，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入当地农村生活污水截污管网，纳入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统，排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）表1中二级标准。 | 羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统出水标准执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）表1中二级标准。 |
| 固废产生情况 | ①废切削液：厂区内暂存，待收集一定量后委托有资质单位进行处理； ②废活性炭：由厂家回收。 | ①废切削液：项目实际不使用切削原液，不产生废切削液； ②废活性炭：项目实际污水处理工艺中未设置活性炭吸附工序，无废活性炭产生。 ③废矿物油：集中收集后委托绍兴光之源环保有限公司处理； ④废包装桶：暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理； ⑤污水处理设施污泥：暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理。 | 实际上未产生废切削液、废活性炭； 实际上红冲工序会产生废矿物油及废包装桶；污水处理设施会产生污泥。 |

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置设施

### 废水

雨水通过厂区雨水管网汇入厂区池塘中。

项目废水分为生产废水和生活污水。

生产废水：项目串光工序产生的清洗废水以及超声波清洗工序产生的清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。（厂区污水处理设施处理能力为10t/批，处理工艺流程如图4-1所示。）

图4-1 厂区污水处理设施处理工艺流程图

项目外排废水只有员工生活污水。

生活污水：项目生活污水经厂区化粪池预处理后排入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统进行处理，达标后排入附近水体。

当地农村污水处理设施：羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统，日处理量1.9吨/天，排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）表1中二级标准。处理工艺流程如图4-2所示。

图4-2 羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统处理工艺流程图

项目废水产生及排放情况详见表4-1。

表4-1 项目废水产生及排放情况一览表

| 废水 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 排放量 | 治理 设施 | 工艺与设计 处理能力 | 设计 指标 | 废水 回用量 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废水 | 串光 清洗 | COD、SS | 0t/a | 厂区污水处理设施 | 10t/批 | SS | 40t/a | 不外排 |
| 清洗废水 | 超声波清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 员工 生活 | CODCr NH3-N | 240t/a | 化粪池 | 5t | CODCr NH3-N | / | 羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统 |

厂区污水处理设施                                          羽林街道金裕村终端三

### 废气

项目废气主要为红冲工序产生的煤油燃烧废气和脱模废气，喷砂工序产生的粉尘以及污水处理设施散发的恶臭废气。

①煤油燃烧废气为无组织排放。

②脱模废气为无组织排放。

③两台抛丸清理机各自配备了一套布袋除尘器，喷砂粉尘经布袋除尘器处理后于车间内排放。

④污水处理设施散发的少量废气为无组织排放。

项目废气产生及排放情况详见表4-2。

表4-2 项目废气产生及排放情况一览表

| 废气 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 排放 形式 | 治理 设施 | 设计 指标 | 排气筒 参数 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油燃烧废气 | 红冲 工序 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 间歇 排放 | / | / | / | 无组织排放 |
| 脱模 废气 | 红冲 工序 | 非甲烷总烃 | 间歇 排放 | / | / | / |  |
| 喷砂 粉尘 | 喷砂 工序 | 粉尘 | 间歇 排放 | 布袋除尘器 | / | / |  |
| 污水处理设施废气 | 污水处理设施 | 氨 | 连续 排放 | / | / | / |  |

### 噪声

项目噪声主要来源于锻压机、数控车床、冲床、抛丸清理机、平面磨床、锯床、串光机等机械设备在操作过程中产生的噪声，企业已通过优先选用低噪设备；加强设备维护保养；车间内合理布局，设备布置在中间位置以及加强生产管理等降噪隔声措施，来减轻对外界环境的影响。主要噪声设备见表4-3。

表4-3  项目噪声情况一览表

| 噪声来源 | 类别 | 源强LeqdB(A) | 数量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锻压机 | 生产噪声 | 70~88 | 7台 | 加强设备维护保养；车间内合理布局，设备布置在中间位置以及加强生产管理 |
| 数控车床 | 生产噪声 | 70~88 | 44台 |  |
| 冲床 | 生产噪声 | 70~88 | 24台 |  |
| 抛丸清理机 | 生产噪声 | 70~88 | 2台 |  |
| 平面磨床 | 生产噪声 | 70~85 | 1台 |  |
| 锯床 | 生产噪声 | 70~85 | 1台 |  |
| 串光机 | 生产噪声 | 70~85 | 1台 |  |

### 固（液）体废物

项目固体废物分为一般固废、危险废物以及生活垃圾三类，具体废物产生及处置情况见表4-4。

表4-4  项目固体废物情况一览表

| 固废名称 | 产生工序 | 废物类别 | 环评预测 产生量 | 实际产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废铜料、废铜屑 | 下料、冲压、金加工、喷砂工序 | 一般固废 | 35t/a | 32t/a | 收集后出售给物资回收部门综合利用 |
| 废矿物油 | 红冲工序 | 危险废物 | / | 0.2t/a | 收集后委托绍兴光之源环保有限公司处置 |
| 废油桶 |  | 危险废物 | / | 2个/年 | 暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理 |
| 污水处理设施 污泥 | 污水处理设施 | 危险废物 | / | 0.5t/a |  |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 生活固废 | 6t/a | 6t/a | 收集后委托环卫部门清运处置 |

## 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资200万，环境保护投资共16万，占总投资的8.0%。实际环保设施建设内容及投资情况见表4-5。

表4-5 项目环保设施建设内容及投资情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 投资（万元） | 内容 | 投资（万元） |
| 1 | 废气治理 | 通风换气装置 | 2 | 布袋除尘器、通风装置 | 6 |
| 2 | 废水处理 | 化粪池、污水处理设施 | 现有 | 化粪池、污水处理设施 | 7 |
| 3 | 固废处理 | 固废分类收集存放，危废委托 处置 | 1 | 固废分类收集存放，危废委托处置 | 1 |
| 4 | 噪声治理 | 日常检修和维护 | 3 | 低噪设备、日常检修和维护 | 2 |
| 合计 | 6 | / | 16 |

# 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》主要结论、建议：

（1）水环境影响结论

根据工程分析，项目废水主要为生产性废水和员工生活污水。其中生产性废水主要为串光清洗废水和超声波清洗废水，该废水主要含有COD、SS、石油类等污染因子，经厂区内污水处理设施处理后循环回用，不外排。员工生活污水经化粪池处理后接入当地农村污水截污管网，纳入当地农村污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物放标准》(GB18918-2002）中的一级A标准后排放。项目废水能达标排放，对当地水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目煤油燃烧废气、脱模废气产生量较少，均以无组织形式排放，经预测，项目废气对周围环境影响均较小，周围环境空气质量仍能满足功能区要求；但为进一步减少对周边大气环境的影响，环评要求企业加强通风换气，防止废气在车间内积聚。

- 固体废物影响结论

项目产生的固废主要为废铜料、废铜屑、废切削液、废活性炭和生活垃圾等，废铜料和废铜屑可外卖综合利用；废切削液属危险固废，须委托资质单位进行无害化处置；废活性炭由厂家回收处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运，最终实现零排放，在此基础上，项目固废对周围环境基本无影响。

（4）声环境影响结论

项目噪声主要是设备运行噪声，噪声强度在65-88dB，技改后较技改前设备数量有所减少，对外噪声影响有所减小，故本环评采用现状监测结果论述本技改项目的噪声环境影响分析。

项目东、南、西、北厂界和保护目标金裕村噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，因此项目设备运行噪声可达标排放，对外环境影响较小。

## 审批部门审批决定及落实情况

根据新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号，项目审批意见及实际落实情况见表5-1。

表5-1  项目批复及实际落实情况表

| 主要环评批复内容 | 现场检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 做好清污分流、雨污分流，规范设置雨水、污水排放口。清洗废水经处理后循环回用，不外排。生活污水经预处理后接入当地农村污水处理设施处理达标后排放。 | 项目实施雨污分流。 雨水：通过厂区雨水管网汇入厂区池塘中； 生产废水：项目串光工序产生的清洗废水以及超声波清洗工序产生的清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。 生活污水：项目生活污水经厂区化粪池预处理后排入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统进行处理，达标后排入附近水体。 | 落实 |
| 加强废气防治，做好车间内的通风换气，确保车间厂区废气达标排放。 | 项目废气主要为红冲工序产生的煤油燃烧废气和脱模废气，喷砂工序产生的粉尘以及污水处理设施散发的恶臭废气。 ①煤油燃烧废气为无组织排放。 ②脱模废气为无组织排放。 ③两台抛丸清理机各自配备了一套布袋除尘器，喷砂粉尘经布袋除尘器处理后于车间内排放。 ④污水处理设施散发的少量废气为无组织排放。 | 落实 |
| 应科学合理布局生产车间，采取相应的噪声防治措施，保证厂界噪声达标，尽量减少对周边环境的影响。 | 项目噪声主要来源于锻压机、数控车床、冲床、抛丸清理机、平面磨床、锯床、串光机等机械设备在操作过程中产生的噪声，企业已通过优先选用低噪设备；加强设备维护保养；车间内合理布局，设备布置在中间位置以及加强生产管理等降噪隔声措施，来减轻对外界环境的影响。 | 落实 |
| 固体废物必须分类收集、综合利用或无害化处置。危险固废须妥善收集储存，做好防渗防漏措施，并及时委托有资质的单位处理，生活垃圾应妥善收集并委托环卫部门及时清运处理。 | 项目废铜料、废铜屑经收集后出售给物资回收部门综合利用； 项目废矿物油收集后委托绍兴光之源环保有限公司处置； 项目废包装桶、污水处理设施污泥收集后暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理； 项目生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置。 | 落实 |
| 严格实行污染物总量控制。本项目污染物排放量为：废水量510吨/年、CODcr0.0255吨/年、氨氮0.00255吨/年、二氯化硫12克/年、氮氧化物0.22吨/年。污染物总量控制指标通过市场交易取得。本项目实施后公司污染物总量控制指标为：废水量510吨/年、CODcr0.0255吨/年、氨氮0.00255吨/年、二氧化硫12克/年、氮氧化物0.22吨/年。 | 项目无生产废水外排，无需核算废水排放总量。 煤油实际消耗量为27.9t/a，按照产排污系数“二氧化硫2S*kg/t原料（煤油含S量为0.2mg/kg），氮氧化物3.67kg/t原料，烟尘0.26kg/t原料”计算得出：二氧化硫产生量为11.16g/a，氮氧化物产生量为102.39kg/a，烟尘产生量为7.25kg/a，均满足新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号中“二氧化硫12g/a，氮氧化物0.22kg/a，烟尘7.8kg/a”的总量控制要求。 | 落实 |

# 验收执行标准

## 废水

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放标准。具体标准限值见表6-1。

表6-1 废水排放执行标准

| 污染物名称 | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 动植物 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值（mg/L） | 6~9 （无量纲） | 500 | 400 | 35 | 8 | 100 |

## 废气

项目喷砂粉尘、脱模废气、煤油燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见表6-2。

表6-2 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 |  | 4.0 |
| 二氧化硫 |  | 0.40 |
| 氮氧化物 |  | 0.12 |

项目污水处理设施散发的废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准。具体标准值见表6-3。

表6-3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

| 污染物 | 厂界标准值（新扩改建） |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5mg/m3 |

项目环境敏感点金裕村空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相应规定。具体标准值见表6-4。

表6-4 环境敏感点空气执行标准

| 标准名称 | 污染物名称 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 总悬浮颗粒物（TSP） | 300μg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 0.50mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | 0.20mg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |

## 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。项目环境敏感点金裕村声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表6-5。

表6-5  噪声标准限值

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类 | ≤60 dB（A） | ≤50 dB（A） |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | ≤60 dB（A） | ≤50 dB（A） |

## 6.4固体废弃物

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；

项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准。

# 验收监测内容

项目验收监测内容详见表7-1。

表7-1  监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水总排口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油类 | 4次/天 | 2天 |
|  | 生产废水沉淀池 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂 | 4次/天 | 2天 |
|  | 生产废水 清水回用池 |  | 4次/天 | 2天 |
| 无组织废气 | 上风向1个点； 下风向3个点 | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、氨 | 4次/天 | 2天 |
| 环境空气 | 金裕村 | 非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮 | 4次/天 | 3天 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 1次/天 | 3天 |
| 厂界噪声 | 厂界四周各1个 监测点 | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间、夜间 各2次 | 2天 |
| 环境噪声 | 金裕村 | 区域环境噪声 | 昼间、夜间 各2次 | 2天 |

附现场采样布点图：

图7-1  监测点位布置示意图

# 质量保证及质量控制

## 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年) 便携式pH计法 | CT-6021A 便携式pH计 (STT-SAM-002-1) | -- |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | JF1004 万分之一天平(STT-EQU-002) | 4mg/L |
|  | 化学 需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 50mL 棕色酸碱 通用滴定管 (STT-EQU-061) | 4mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.01mg/L |
|  | 动植物 油类 | HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | LT-21A 红外分光测油仪(STT-EQU-011) | 0.04mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | LT-21A 红外分光测油仪(STT-EQU-011) | 0.04mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.05mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | JF1004 万分之一天平 (STT-EQU-002) | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷 总烃 | HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | GC 9790II 气相色谱仪 (STT-EQU-075) | 0.04mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | SP752 紫外可见分光光度计 (STT-EQU-009) | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.015mg/m3 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | SP752 紫外可见分光光度计 (STT-EQU-009) | 0.01mg/m3 |
| 环境空气 | 非甲烷 总烃 | HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | GC 9790II 气相色谱仪 (STT-EQU-075) | 0.04mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | SP752 紫外可见分光光度计 (STT-EQU-009) | 0.007mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.015mg/m3 |
|  | 总悬浮 颗粒物 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | JF1004 万分之一天平 (STT-EQU-002) | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA 6228 多功能声级计(STT-SAM-009-1) | -- |
|  | 区域环境 噪声 | GB 3096-2008 声环境质量标准 | AWA 6228 多功能声级计(STT-SAM-009-1) | -- |
| 备注 | “--”表示方法无检出限。 |

## 监测仪器

表8-2 主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书编号 | 是否 在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | CT-6021A | STT-SAM-002-1 | FXH17060027 | 是 |
| 万分之一天平 | JF1004 | STT-EQU-002 | FXL17030041 | 是 |
| 可见分光光度计 | 721G | STT-EQU-072 | FXH17010059 | 是 |
| 气相色谱仪 | 9790Ⅱ | STT-EQU-075 | JJA201712429 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP752 | STT-EQU-009 | JAA201711256 | 是 |
| 红外测油仪 | LT-21A | STT-EQU-011 | FSH15040066 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA 6228 | STT-SAM-009-1 | FXS17060001 | 是 |

## 质量保证和质量控制

声级计在测试前后用发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

标准样品测定结果见表8-3。

表8-3  标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值 （mg/L） | 标样标号 | 标准值 （mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 247 | 2001104 | 243±11 | 合格 |
| 氨氮 | 1.10 | 2005101 | 1.12±0.05 | 合格 |
| 总磷 | 1.08 | 203960 | 1.09±0.05 | 合格 |

对项目12月26号采集的生活污水，第一频次的水样中化学需氧量、氨氮、总磷进行了重复性实验，结果见表8-4。

表8-4  重复性实验测定结果

| 项目 | 化学需氧量偏差 | 氨氮偏差 | 总磷偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室内平行 | 0.49% | 1.29% | 0.61% |

项目废气监测质控数据见表8-5。

表8-5  废气监测质控数据

| 名称 | 空白 （个） | 平行样分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有效数据 （个） | 平行 （对） | 相对偏差 (%) | 合格情况 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 2 | 32 | / | / | 合格 |
|  | 非甲烷总烃 | / | 44 | 4 | 2.56~4.56 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 2 | 44 | 4 | 2.16~3.86 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 2 | 44 | 4 | 2.23~4.13 | 合格 |
|  | 氨 | 2 | 32 | 3 | 1.56~4.81 | 合格 |

# 验收监测结果

## 生产工况

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（征求意见稿）的有关规定和要求，验收监测应在工况稳定的情况下进行，通过对生产状况的调查以及厂方提供的资料显示，项目验收期间生产工况见表9-1。

表9-1 监测工况表

| 日期 | 产品 | 监测期间 实际生产量 | 设计生产能力 | 占设计生产能力百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 12月26日 | 分配器 | 14600只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.3% |
|  | 阀体 | 4900只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 98.0% |
|  | 燃气烤箱 喷嘴 | 1500只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 90.0% |
| 2017年 12月27日 | 分配器 | 14650只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.7% |
|  | 阀体 | 4800只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 96.0% |
|  | 燃气烤箱 喷嘴 | 1600只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 96.0% |
| 2017年 12月28日 | 分配器 | 14620只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.5% |
|  | 阀体 | 4860只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 97.2% |
|  | 燃气烤箱 喷嘴 | 1580只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 94.8% |
| 2018年 2月5日 | 分配器 | 14548只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.0% |
|  | 阀体 | 4854只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 97.1% |
|  | 燃气烤箱 喷嘴 | 1537只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 92.2% |
| 2018年 2月6日 | 分配器 | 14635只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.6% |
|  | 阀体 | 4879只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 97.6% |
|  | 燃气烤箱 喷嘴 | 1557只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 93.4% |
| 2018年 2月7日 | 分配器 | 14575只/天 | 450万只/年，生产时间300天，即日产量为15000只/天 | 97.2% |
| 2018年 2月6日 | 阀体 | 4849只/天 | 150万只/年，生产时间300天，即日产量为5000只/天 | 97.0% |
| 2018年 2月6日 | 燃气烤箱 喷嘴 | 1493只/天 | 50万只/年，生产时间300天，即日产量约1667只/天 | 89.6% |
| 备注：监测期间的生产负荷均达到75%以上，属于正常生产状况，符合建设项目竣工环保验收监测对工况要求。 |

## 环境保设施调试效果

### 废水监测结果

项目废水分为生产废水和生活污水两部分。

一、生产废水监测结果

项目串光工序产生的清洗废水以及超声波清洗工序产生的清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。本次验收在沉淀池与清水回用池各设立一个监测点位，生产废水监测结果详见表9-2。

表9-2  生产废水监测结果表

| 采样日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2017年12月26日-12月28日 |
| 样品性状 | 淡灰、浑浊、有浮油、无味液体 |
| 采样 点位 | 采样 日期 | 频次 | 检测结果 |
|  |  |  | pH值 (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) |
| 沉 淀 池 | 12月 26日 | 第一次 | 7.9 | 435 | 8.19 | 0.67 | 124 | 6.78 | 3.42 |
|  |  | 第二次 | 8.0 | 455 | 7.55 | 0.72 | 118 | 5.87 | 4.11 |
|  |  | 第三次 | 7.9 | 449 | 8.42 | 0.59 | 130 | 7.01 | 3.91 |
|  |  | 第四次 | 8.0 | 451 | 7.89 | 0.66 | 121 | 5.99 | 3.44 |
|  |  | 平均值/范围 | 7.9~8.0 | 448 | 8.01 | 0.66 | 123 | 6.41 | 3.72 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 8.0 | 422 | 8.22 | 0.68 | 116 | 6.35 | 3.94 |
|  |  | 第二次 | 7.8 | 438 | 7.88 | 0.71 | 124 | 5.99 | 2.88 |
|  |  | 第三次 | 8.1 | 448 | 7.46 | 0.69 | 133 | 6.48 | 3.51 |
|  |  | 第四次 | 7.8 | 450 | 8.21 | 0.59 | 124 | 7.11 | 3.41 |
|  |  | 平均值/范围 | 7.8~8.1 | 440 | 7.94 | 0.67 | 124 | 6.48 | 3.44 |
| 清 水 回 用 池 | 12月 26日 | 第一次 | 8.1 | 312 | 5.25 | 0.23 | 56 | 3.25 | 2.14 |
|  |  | 第二次 | 7.9 | 329 | 4.66 | 0.32 | 45 | 4.55 | 2.15 |
|  |  | 第三次 | 7.8 | 295 | 4.84 | 0.29 | 60 | 3.99 | 2.44 |
|  |  | 第四次 | 8.0 | 299 | 5.66 | 0.26 | 49 | 4.10 | 2.11 |
|  |  | 平均值/范围 | 7.8~8.1 | 309 | 5.10 | 0.28 | 52 | 3.97 | 2.21 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 7.8 | 304 | 4.96 | 0.33 | 51 | 2.99 | 2.18 |
|  |  | 第二次 | 7.8 | 289 | 5.12 | 0.25 | 58 | 3.45 | 3.01 |
|  |  | 第三次 | 8.0 | 298 | 5.16 | 0.35 | 56 | 2.89 | 2.73 |
|  |  | 第四次 | 7.9 | 312 | 4.88 | 0.30 | 50 | 3.15 | 2.44 |
|  |  | 平均值/范围 | 7.8~8.0 | 301 | 5.03 | 0.31 | 54 | 3.12 | 2.59 |

监测结果表明：验收监测期间，项目沉淀池废水pH值范围为7.8~8.1，化学需氧量平均浓度为444mg/L，氨氮平均浓度为7.98mg/L，总磷平均浓度为0.67mg/L，悬浮物平均浓度为124mg/L，石油类平均浓度为6.45mg/L，阴离子表面活性剂平均浓度为3.58mg/L。

验收监测期间，项目清水回用池废水pH值范围为7.8~8.1，化学需氧量平均浓度为305mg/L，氨氮平均浓度为5.07mg/L，总磷平均浓度为0.30mg/L，悬浮物平均浓度为53mg/L，石油类平均浓度为3.55mg/L，阴离子表面活性剂平均浓度为2.40mg/L。

表9-3  生产废水处理设施处理效率汇总表

| 监测项目 | 监测结果 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 沉淀池 | 清水回用池 |  |
| CODcr(mg/L) | 444 | 305 | 31.3 |
| 氨氮(mg/L) | 7.98 | 5.07 | 36.5 |
| 总磷(mg/L) | 0.67 | 0.30 | 55.2 |
| 悬浮物(mg/L) | 124 | 53 | 57.3 |
| 石油类(mg/L) | 6.45 | 3.55 | 45.0 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 3.58 | 2.40 | 33.0 |

二、生活污水监测结果

项目生活污水经厂区化粪池预处理后排入羽林街道金裕村终端三生活污水处理系统进行处理，达标后排入附近水体。本次验收在生活污水总排口设立一个监测点位，生活污水监测结果详见表9-4。

表9-4  生活污水监测结果表

| 采样日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2017年12月26日-12月28日 |
| 样品性状 | 淡黄、浑浊、臭味液体 |
| 采样 点位 | 日期 | 频次 | 检测结果 |
|  |  |  | pH值 (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| 生活污水总排口 | 12月 26日 | 第一次 | 7.3 | 311 | 20.6 | 3.30 | 72 | 2.97 |
|  |  | 第二次 | 7.4 | 356 | 19.1 | 3.37 | 75 | 2.85 |
|  |  | 第三次 | 7.4 | 320 | 15.7 | 3.35 | 68 | 2.61 |
|  |  | 第四次 | 7.3 | 344 | 20.9 | 3.31 | 71 | 3.18 |
|  |  | 平均值 | 7.3~7.4 | 333 | 19.1 | 3.33 | 72 | 2.90 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 7.4 | 296 | 22.5 | 1.62 | 57 | 2.75 |
|  |  | 第二次 | 7.4 | 344 | 17.6 | 1.65 | 53 | 2.89 |
|  |  | 第三次 | 7.3 | 283 | 19.7 | 1.67 | 59 | 2.56 |
|  |  | 第四次 | 7.4 | 321 | 18.5 | 1.60 | 52 | 2.99 |
|  |  | 平均值 | 7.3~7.4 | 311 | 19.6 | 1.64 | 55 | 2.80 |
| 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4 三级 | 6~9 | 500 | *35 | *8 | 400 | 100 |
| 结果评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | “*”表示氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放标准。 |

监测结果表明：验收监测期间，项目生活污水总排口pH值为7.3~7.4，各污染物最大日均排放浓度分别为化学需氧量333mg/L、悬浮物72mg/L，动植物油类2.90mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4的三级标准要求；氨氮19.6mg/L、总磷3.33mg/L，均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放标准要求。

### 废气监测结果

一、无组织废气监测结果

本次验收在项目厂区上风向设1个监测点，下风向设3个监测点，无组织废气监测结果见表9-5。

表9-5  无组织废气监测结果表

| 采样日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2017年12月26日-12月28日 |
| 检测项目 | 采样时间 | 频次 | 检测结果(mg/m3) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 结果评价 |
|  |  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |  |  |
| 颗 粒 物 | 12月26日 | 第一次 | 0.093 | 0.279 | 0.372 | 0.261 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.130 | 0.280 | 0.243 | 0.261 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.112 | 0.205 | 0.262 | 0.337 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.149 | 0.242 | 0.280 | 0.205 |  | 达标 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 0.131 | 0.243 | 0.281 | 0.206 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.149 | 0.317 | 0.224 | 0.318 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.111 | 0.204 | 0.223 | 0.334 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.093 | 0.336 | 0.316 | 0.229 |  | 达标 |
| 非 甲 烷 总 烃 | 12月26日 | 第一次 | 1.93 | 2.32 | 2.34 | 2.41 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.89 | 2.52 | 2.55 | 2.48 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.90 | 2.86 | 2.52 | 2.34 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.79 | 2.28 | 2.42 | 2.54 |  | 达标 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 1.86 | 2.51 | 2.48 | 2.50 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.84 | 2.60 | 2.65 | 2.32 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.89 | 2.58 | 2.63 | 2.25 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.85 | 2.56 | 2.57 | 2.48 |  | 达标 |
| 二 氧 化 硫 | 12月26日 | 第一次 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.40 | 达标 |
|  | 月日 | 第二次 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.026 |  | 达标 |
|  | 月日 | 第三次 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.026 |  | 达标 |
|  | 月日 | 第四次 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.027 |  | 达标 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 0.018 | 0.035 | 0.027 | 0.028 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.019 | 0.036 | 0.027 | 0.031 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.020 | 0.028 | 0.027 | 0.030 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.029 |  | 达标 |

| 采样日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2017年12月26日-12月28日 |
| 检测项目 | 采样时间 | 频次 | 检测结果(mg/m3) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 结果评价 |
|  |  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |  |  |
| 氮氧化物 | 12月26日 | 第一次 | 0.023 | 0.043 | 0.049 | 0.036 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.028 | 0.048 | 0.032 | 0.043 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.029 | 0.032 | 0.043 | 0.047 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.020 | 0.042 | 0.040 | 0.033 |  | 达标 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 0.024 | 0.031 | 0.050 | 0.046 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.030 | 0.050 | 0.037 | 0.036 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.027 | 0.046 | 0.043 | 0.035 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.025 | 0.048 | 0.048 | 0.047 |  | 达标 |
| 氨 | 12月26日 | 第一次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | *1.5 | 达标 |
|  | 月日 | 第二次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  | 月日 | 第三次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  | 月日 | 第四次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
| 备注 | 1.检测期间气象参数： 12月26日气象参数：天气：晴天；气温：31~32℃；湿度：59~62%；风向：东南风；风速：2.0~2.3m/s；气压：100.9~101.2kPa； 12月27日气象参数：天气：晴天；气温：32~34℃；湿度：56~61%；风向：东南风；风速：1.0~2.0m/s；气压：100.8~102.1kPa； “*”表示该项目指标执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 二级标准。 |

监测结果表明，验收监测期间，项目无组织颗粒物的最高排放浓度为0.337mg/m3，非甲烷总烃的最高排放浓度为2.86mg/m3，二氧化硫的最高排放浓度为0.036mg/m3，氮氧化物的最高排放浓度为0.050mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求；无组织氨浓度均未检出，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准要求。

二、环境空气监测结果

本次验收在项目北侧敏感点金裕村处设置1个监测点，敏感点环境空气监测结果见表9-6、表9-7。

表9-6  敏感点环境空气监测结果表

| 采样日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2017年12月26日-12月28日 |
| 检测 点位 | 采样时间 | 频次 | 检测结果(mg/m3) |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 二氧化硫 | 二氧化氮 |
| 金 裕 村 | 12月26日 | 第一次 | 1.19 | 0.007 | 0.026 |
|  |  | 第二次 | 1.28 | <0.007 | 0.034 |
|  |  | 第三次 | 1.36 | <0.007 | 0.042 |
|  |  | 第四次 | 1.44 | 0.007 | 0.037 |
|  | 12月 27日 | 第一次 | 1.44 | 0.007 | 0.029 |
|  |  | 第二次 | 1.44 | <0.007 | 0.040 |
|  |  | 第三次 | 1.47 | <0.007 | 0.044 |
|  |  | 第四次 | 1.41 | <0.007 | 0.031 |
|  | 12月 28日 | 第一次 | 1.26 | 0.007 | 0.036 |
|  |  | 第二次 | 1.42 | <0.007 | 0.040 |
|  |  | 第三次 | 1.26 | <0.007 | 0.043 |
|  |  | 第四次 | 1.39 | 0.007 | 0.029 |
| 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)表1 | *2.0 | 0.5 | 0.2 |
| 结果评价 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 1.检测期间气象参数： 12月26日气象参数：天气：晴天；气温：9.3~12.8℃；湿度：57~58%；风向：东南风；风速：1.8~2.5m/s；气压：102.6~103.8kPa； 12月27日气象参数：天气：阴天；气温：10.2~13.6℃；湿度：54~55%；风向：东南风；风速：1.6~2.5m/s；气压：101.8~102.9kPa； 12月28日气象参数：天气：晴天；气温：11.4~14.8℃；湿度：58~59%；风向：东南风；风速：1.7~2.1m/s；气压：104.8~106.2kPa； “*”表示非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相应规定。 |

监测结果表明，验收监测期间，项目北侧敏感点金裕村空气中非甲烷总烃最大浓度为1.47mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中相应规定；二氧化硫最大浓度为0.007mg/m3，二氧化氮最大浓度为0.044mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。

表9-7  敏感点环境空气监测结果表

| 采样日期 | 2018年2月5日-2月7日 |
| --- | --- |
| 分析日期 | 2018年2月5日-2月9日 |
| 检测 点位 | 采样时间 | 检测结果(mg/m3) |
|  |  | 总悬浮颗粒物 |
| 敏感点 （金裕村） | 2月5日 | 0.116 |
|  | 2月6日 | 0.125 |
|  | 2月7日 | 0.119 |
| 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)表1 | 0.3 |
| 结果评价 | 达标 |
| 备注 | 检测期间气象参数： 2月5日气象参数：天气：晴；气温：8.3℃；湿度：56%；风向：无明显风向；风速：2.1m/s；气压：102.8kPa； 2月6日气象参数：天气：阴；气温：9.8℃；湿度：55%；风向：无明显风向；风速：1.9m/s；气压：101.9kPa； 2月7日气象参数：天气：晴；气温：9.5℃；湿度：58%；风向：无明显风向；风速：1.8m/s；气压：103.2kPa。 |

监测结果表明，验收监测期间，项目北侧敏感点金裕村空气中总悬浮颗粒物最大浓度为0.125mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。

### 噪声监测结果

根据环保设施竣工验收技术规定及新昌县东方机电厂生产线目前运行状况，对厂界噪声进行监测。此次验收监测对厂界选取4个监测点，敏感点选取1个监测点，每个监测点对昼、夜间噪声进行监测，测两天。噪声监测结果见表9-8、表9-9。

表9-8  噪声监测结果表

| 检测日期 | 2017年12月26日-12月27日 |
| --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] | GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 表1 2类 | 结果评价 |
|  |  | 12月26日 | 12月27日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧外1m | 生产噪声 | 56.9 | 47.7 | 55.4 | 47.1 | 60 [dB(A)] | 50 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南侧外1m | 生产噪声 | 57.3 | 49.8 | 56.3 | 48.7 |  |  | 达标 |
| 厂界西侧外1m | 生产噪声 | 49.8 | 44.7 | 51.2 | 46.8 |  |  | 达标 |
| 厂界北侧外1m | 生产噪声 | 45.2 | 43.2 | 47.2 | 44.9 |  |  | 达标 |
| 金裕村 | 环境噪声 | 51.0 | 44.3 | 50.4 | 43.3 | *60 [dB(A)] | *50 [dB(A)] | 达标 |
| 备注 | “*”执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1 2类标准。 |

表9-9  噪声监测结果表

| 检测日期 | 2018年2月5日-2月6日 |
| --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] | GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 表1 2类 | 结果评价 |
|  |  | 2月5日 | 2月6日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧外1m | 生产噪声 | 54.1 | 47.9 | 53.8 | 48.7 | 60 [dB(A)] | 50 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南侧外1m | 生产噪声 | 53.7 | 48.9 | 54.0 | 48.1 |  |  | 达标 |
| 厂界西侧外1m | 生产噪声 | 52.8 | 46.7 | 53.1 | 46.9 |  |  | 达标 |
| 厂界北侧外1m | 生产噪声 | 51.9 | 48.3 | 50.1 | 47.8 |  |  | 达标 |
| 金裕村 | 环境噪声 | 52.7 | 47.1 | 51.2 | 47.9 | *60 [dB(A)] | *50 [dB(A)] | 达标 |
| 备注 | “*”执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1 2类标准。 |

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界各监测点昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

验收监测期间，敏感点金裕村昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

### 污染物排放总量核算

废水：项目无生产废水外排，无需核算废水排放总量。

废气：煤油实际消耗量为27.9t/a，按照产排污系数“二氧化硫2S*kg/t原料（煤油含S量为0.2mg/kg），氮氧化物3.67kg/t原料，烟尘0.26kg/t原料”计算得出：二氧化硫产生量为11.16g/a，氮氧化物产生量为102.39kg/a，烟尘产生量为7.25kg/a，均满足新昌县环境保护局关于《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目环境影响报告表》的审查意见，新环建字[2017]25号中“二氧化硫12g/a，氮氧化物0.22kg/a，烟尘7.8kg/a”的总量控制要求。

# 验收监测结论

浙江中实检测科技有限公司于2017年12月26日～12月28日对《新昌县东方机电厂年产650万只空调配件的技术改造项目》进行了验收监测，现场调查、采样、监测均在新昌县东方机电厂生产负荷大于75%的情况下进行，结果情况表明：

1、废水：验收监测期间，项目生活污水总排口pH值为7.3~7.4，各污染物最大日均排放浓度分别为化学需氧量333mg/L、悬浮物72mg/L，动植物油类2.90mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4的三级标准要求；氨氮19.6mg/L、总磷3.33mg/L，均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放标准要求。

2、无组织废气：验收监测期间，项目无组织颗粒物的最高排放浓度为0.337mg/m3，非甲烷总烃的最高排放浓度为2.86mg/m3，二氧化硫的最高排放浓度为0.036mg/m3，氮氧化物的最高排放浓度为0.050mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求；无组织氨浓度均未检出，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准要求。

3、环境空气：验收监测期间，项目北侧敏感点金裕村空气中非甲烷总烃最大浓度为1.47mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中相应规定；总悬浮颗粒物最大浓度为0.125mg/m3，二氧化硫最大浓度为0.007mg/m3，二氧化氮最大浓度为0.044mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。

4、厂界噪声：验收监测期间，项目厂界各监测点昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

5、环境噪声：验收监测期间，项目敏感点金裕村昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

6、固体废物：

项目产生的固体废物分为一般固废、危险废物以及生活垃圾三类，具体废物产生及处置情况见表10-1。

表10-1  项目固体废物情况一览表

| 固废名称 | 产生工序 | 废物类别 | 环评预测 产生量 | 实际产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废铜料、废铜屑 | 下料、冲压、金加工、喷砂工序 | 一般固废 | 35t/a | 32t/a | 收集后出售给物资回收部门综合利用 |
| 废矿物油 | 红冲工序 | 危险废物 | / | 0.2t/a | 收集后委托绍兴光之源环保有限公司处置 |
| 废油桶 |  | 危险废物 | / | 2个/年 | 暂存于危废库中，待积累到一定量后委托有资质单位处理 |
| 污水处理设施 污泥 | 污水处理设施 | 危险废物 | / | 0.5t/a |  |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 生活固废 | 6t/a | 6t/a | 收集后委托环卫部门清运处置 |

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江中实检测技术有限公司               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产650万只空调配件的技术改造项目 | 项目代码 | C34 | 建设地点 | 新昌县羽林街道金裕村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 通用设备制造业 | 建设性质 | 新建 □ 改扩建 □技术改造√ |
|  | 设计生产能力 | 年产650万只空调配件 | 实际生产能力 | 年产650万只空调配件 | 环评单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 新昌县环境保护局 | 审批文号 | 新环建字[2017]25号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年4月 | 竣工日期 | 2017年5月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 新昌县东方机电厂 | 环保设施监测单位 | 浙江中实检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 95.7% |
|  | 投资总概算（万元） | 158 | 环保投资总概算（万元） | 6 | 所占比例（%） | 3.8 |
|  | 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资（万元） | 16 | 所占比例（%） | 8.0 |
|  | 废水治理（万元） | 7 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 300天*2班/天*8小时/班 |
| 运营单位 | 新昌县东方机电厂 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 913306245540127169（1/1） | 验收时间 | 2018年01月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排环量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 | / | / | 0.024 | / | / | 0.051 | / | / | 360 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 0 | 322 | 500 | 0.077 | / | / | 0.0255 | / | / | 0.0255 | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | 19.4 | 35 | 0.0047 | / | / | 0.00255 | / | / | 0.00255 | / | / |
|  | 废气 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | / | 0.00001116 | / | 0.00001116 | 0.000012 | / | 0.00001116 | 0.000012 | / | / |
|  | 烟尘 | 0 | / | / | 0.00725 | / | 0.00725 | 0.0078 | / | 0.00725 | 0.0078 | / | / |
|  | 工业粉尘 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | / | 0.10239 | / | 0.10239 | 0.22 | / | 0.10239 | 0.22 | / | / |
|  | 工业固体废物 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；4、原有排放量引用自环评报告表。

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

新昌县东方机电厂

年产650万只空调配件的技术改造项目

环境保护设施竣工验收（废水、废气）意见修改清单

| 序号 | 验收整改措施 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好雨污分流工作，进一步核实生产、生活用水量，做好水平衡 | 企业已做好雨污分流工作，已进一步核实生产、生活用水量，已做好水平衡。见P4页、P8页。 |
| 2 | 加强厂区生产污水处理系统管理，确保回用水正常循环使用 | 企业已加强厂区生产污水处理系统管理，确保回用水正常循环使用 |
| 3 | 加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，做好相关的台帐记录，定期开展环保设施的维护维修，保障各类环保设施稳定正常运行 | 企业已加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，已做好相关的台帐记录，企业承诺会定期开展环保设施的维护维修，以保障各类环保设施稳定正常运行 |
| 4 | 完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表相关内容 | 已完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收监测报告相关内容 |

新昌县东方机电厂

年产650万只空调配件的技术改造项目

环境保护设施竣工验收（固废、噪声）意见修改清单

| 序号 | 验收整改措施 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步核实危险废物种类、数量，并规范危废暂存仓库；落实固废管理长效机制 | 进一步核实危险废物种类、数量。见P12页。 企业已规范危废暂存仓库的建设，已建立固废、危废管理制度。 |
| 2 | 加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，做好相关的台帐记录，定期开展环保设施的维护维修，保障各类环保设施稳定正常运行 | 企业已加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作，已做好相关的台帐记录，企业承诺会定期开展环保设施的维护维修，以保障各类环保设施稳定正常运行 |
| 3 | 补充项目验收监测报告内容，按相关要求增加噪声检测频次 | 已补充验收监测报告内容，已按相关要求增加噪声检测频次，见P31页 |
| 4 | 加强厂区及周边噪声自行检测，采取有效措施减少对金裕村影响 | 企业承诺会采取有效措施减少对金裕村影响 |

# Text boxes

项目所在地

农地

山体

金裕村

农林地