新昌县四通机电有限公司

年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新昌县四通机电有限公司

编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

绍兴市中测检测技术股份有限公司

二○一八年四月

建设单位：新昌县四通机电有限公司

法人代表：丁伟洪

编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

法人代表：张孟超

项目负责人：郑叶凯

建设单位：新昌县四通机电有限公司                 编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

电话： 0575-86225025                              电话：0575-86290208

传真： 0575-86225025                              传真：0575-86059333

邮编：312369                                      邮编：312500

地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭镇木杓滩              地址：新昌县七星街道丽江路299号

目  录

1验收项目概况	1

2 验收依据	2

3 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及主要设备	5

3.4水源及水平衡	7

3.5生产工艺	7

3.6变动情况	8

4环境保护设施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.2其他环保设施	10

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5环评主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1环评主要结论及建议	12

5.2审批部门审批决定	12

6验收执行标准	14

6.1污染物排放标准	14

7验收监测内容	16

7.1环境保护设施调试效果	16

8质量保证及质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2监测仪器	19

8.3人员资质	20

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9验收监测结果	21

9.1生产工况	21

9.2环境保护设施调试	21

10验收监测结论	28

10.1环保设施调试结果	28

10.2验收监测总结论	28

10.3建议	28

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	29

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附件

附件1：项目环评批复

附件2：应急预案备案

附件3：验收意见及会议签到单

# 1验收项目概况

新昌县四通机电有限公司系浙江三花股份有限公司控股子公司，为满足市场对消音器和管路件的需求，公司于2015年3月26日对年产386万件管路件技术改造项目进行备案，备案号为：330000150326052457A。备案主要建设内容及规模：项目主要采用下料、倒角、冲孔、缩口等技术或工艺，购置三工位扩缩设备、自动翻边机、数控液压弯管机等国产设备。项目建成后形成年产386万件管路件的生产能力。

企业于2015年3月26日对年产338万件消音器系列产品技术改造项目进行备案，备案号为：330000150326052453A。备案主要建设内容及规模：项目主要采用下料、倒角、焊接、烘干等技术或工艺，购置六工位自动火焰焊专机、六工位管端成形机、三工位管端成形机等国产设备，项目建成后形成年产扩缩设备、自动翻边机、数控液压弯管机等国产设备。项目建成后形成年产338万件消音器系列产品件的生产能力。

并于2015年5月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目的环境影响报告表，通过了新昌县环保局审批（新环建字[2015]45号）。

受新昌县四通机电有限公司委托，根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，我公司于2017年8月对项目进行现场踏勘，编制了《新昌县四通机电有限公司年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》。

根据方案要求，于2017年8月3日、4日，对其“三废”和噪声进行监测和调查，并于2018年1月2日、3日对雨水、焊接废气进行补测，在分析验收监测数据及调查资料的基础上，编写本验收监测报告。

# 2 验收依据

2.1国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2.2国家环境保护总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2.3国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002；

2.4国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007；

2.5国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014；

2.6国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）；

2.7浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；

2.8国环规环评〔2017) 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

2.9《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

2.10浙江冶金环境保护设计研究有限公司《新昌县四通机电有限公司年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目环境影响报告表》；

2.11新昌县四通机电有限公司竣工验收监测委托合同。

# 3 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于新昌省级高新技术产业园区梅澄区块大桥路888号（木杓滩），新昌县四通机电有限公司现有厂区内。厂区东面紧邻大桥路，再往东为山体；南面和西面均为空地；北面为新昌县三元机械厂。厂区周边均为工业企业，无环境敏感点。项目地理位置见图1，厂区平面布置图见图2。

## 3.2建设内容

⑴产品方案及规模

表3-1  本项目产品方案及规模

| 产品名称 | 审批规模（万件/年） | 2016年产量（万件/年） | 达产规模（万件/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢消音器 | 264.3 | 225 | 264.3 |
| 铜消音器 | 46.32 | 40 | 46.32 |
| 铁消音器 | 27.38 | 23 | 27.38 |
| 不锈钢管路件 | 80 | 68 | 80 |
| 铝管路件 | 306 | 260 | 306 |

⑵项目实际投资额为1000万元，环保投资为50万元。

⑶项目公用工程及环保工程一览表

表3-2   本项目公用工程及环保工程一览表

| 主项名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 公用工程 |
| 给排水系统 | 给水 | 依托现有企业给水管网，给水来自于自来水供水系统 |
|  | 排水 | 排水实行雨污分流。雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳管，生产废水经收集后进入新昌县三元机械有限公司污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。 |
| 供电系统 | 依托现有企业电网，用电由园区供电管网提供 |
| 废气处理设施 | 焊接烟尘经集气罩收集后通过8米高排气筒排放，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放。 |
| 固废暂存和处置 | 项目一般固废和危险废物分别暂存于企业一般固废和危险固废暂存场所 |

⑷生产制度及劳动定员

项目新增员工90人，生产班次采用单班制（除钎焊24小时生产外），年工作日300天，设有食堂，不提供住宿。

⑸环评批复落实情况对照表

表3-3   环评批复落实情况对照表

|  | 环评批复 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施内容 | 总投资954万元，其中环保投资4万元，项目总占地面积4447平方米，总建筑面积5317平方米，项目建成后形成年产338万件386万件管路件的生产能力。 | 总投资1000万元，其中环保投资50万元，项目总占地面积4447平方米，总建筑面积5317平方米，达产规模为年产年产338万件386万件管路件。 | 与环评及批复基本一致 |
| 水污染防治 | 严格实施雨污分流、清污分流。本项目生产废水经污水处理站处理达进管标准后纳入园区截污管网，生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网，经嵊新污水处理厂集中处理达标排放。 | 已落实雨污分流、设置规范化污水、雨水排放口。雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳管，生产废水经收集后进入新昌县三元机械有限公司污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。 | 环评中生活污水和生产废水一起进入三元机械污水处理站，其它与环评及批复基本一致 |
| 噪声污染防治 | 应合理布局生产车间，采取相应的噪声防治措施，保证厂界噪声达标准，尽量减少对周边环境的影响。 | 选用低噪声先进生产设备，厂界噪声能够达标排放。 | 与环评及批复基本一致 |
| 固废防治 | 固废必须分类收集、综合利用或无害化处置。危险废物须妥善收集储存，做好防渗防漏措施，达到一定数量后及时委托有资质的单位处理，生活垃圾应妥善收集并委托环卫部门及时清运处理。 | 已有固废得到落实，废金属屑经收集后外售综合利用；废包装材料外售综合利用；废切削妥善收集，累积到一定量后及时委托有资质单位处置；生活垃圾经集中收集后由环卫部门清运。 | 与环评及批复基本一致 |
| 废气防治 | 加强废气防治，食堂油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；做好车间内的通风换气，确保车间厂区废气达标排放。 | 项目焊接废气经收集后高空排放；食堂油烟废气经过上虞市特风设备厂生产的HTF（B）型油烟净化装置处理后高空排放。 | 环评中焊接烟尘以无组织形式排放，其它与环评及批复基本一致 |
| 总量控制 | 严格执行污染物总量控制指标：本项目申请污染物排放量为：废水量5940吨/年、CODcr0.297/年、氨氮0.0297吨/年。 | 本项目污染物实际排放量：废水量2950吨/年、CODcr0.148吨/年、氨氮0.015吨/年。 | 符合总量控制要求 |

## 3.3主要原辅材料及主要设备

本项目主要原辅材料消耗情况如表3-4所示。

表3-4 主要原辅材料一览表（t/a）

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 审批年耗量 | 2016年实际年耗量 | 达产年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | t/a | 233 | 198 | 233 |
| 2 | 铜管 | t/a | 381 | 320 | 381 |
| 3 | 焊接钢管 | t/a | 52 | 44 | 52 |
| 4 | 铝管 | t/a | 70 | 60 | 70 |
| 5 | 铝焊环 | t/a | 0.85 | 0.72 | 0.85 |
| 6 | 青铜焊环 | t/a | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 7 | 抛光剂 | t/a | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 8 | 切削液 | t/a | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| 9 | 乙炔 | t/a | 3 | 2.5 | 3 |
| 10 | 氧气 | t/a | 7.5 | 6.4 | 7.5 |

表3-5   本项目主要设备清单（单位：台/套）

| 序号 | 设备名称 | 环评审批数量 | 实际数量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消音器系列 | 台车 | 11 | 11 | 0 |
|  | 旋压机 | 14 | 14 | 0 |
|  | 大扩口机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 金属圆锯机 | 2 | 2 | 0 |
|  | 压力机 | 4 | 4 | 0 |
|  | 六工位自动火焰焊专机 | 2 | 2 | 0 |
|  | 液压站 | 3 | 3 | 0 |
|  | 六工位管端成形机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 三工位管端成形机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 测试台 | 3 | 3 | 0 |
|  | 流水线 | 1 | 1 | 0 |
|  | 真空充氮操作台 | 1 | 1 | 0 |
|  | 烘干机 | 3 | 3 | 0 |
|  | 单模三维数控弯管机 | 3 | 3 | 0 |
|  | 双模三维数控弯管机 | 2 | 2 | 0 |
|  | 数控割料机 | 2 | 2 | 0 |
|  | 六工位消音器进出气管一体火焰钎焊机 | 3 | 3 | 0 |
|  | 气动双头倒角机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 合计 | 58 | 58 | 0 |
| 管路件系列 | 冲床 | 3 | 3 | 0 |
|  | 三工位扩缩设备 | 3 | 3 | 0 |
|  | 自动翻边机 | 6 | 6 | 0 |
|  | 数控液压弯管机 | 2 | 2 | 0 |
|  | 双模三维数控弯管机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 铰孔设备 | 3 | 3 | 0 |
|  | 整形设备 | 1 | 1 | 0 |
|  | 钎焊炉 | 2 | 2 | 0 |
|  | 烘干机 | 2 | 3 | +1 |
|  | 提升机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 纯水设备 | 1 | 1 | 0 |
|  | 自动试漏设备 | 2 | 2 | 0 |
|  | 输送线 | 1 | 1 | 0 |
|  | 手动试漏设备 | 2 | 2 | 0 |
|  | 全自动金属圆锯机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 气动双头倒角机 | 1 | 1 | 0 |
|  | 合计 | 32 | 33 | +1 |

## 3.4水源及水平衡

## 3.5生产工艺

项目工艺流程如下图所示：

## 3.6变动情况

表3-3  项目变动情况

| 环评中内容 | 实际情况 |
| --- | --- |
| 生产、生活污水一起进入三元机械污水处理站 | 生产废水进入污水处理站，生活污水经化粪池预处理后纳管 |
| 焊接烟尘无组织排放 | 焊接烟尘经收集后通过8m高排气筒排放 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目不进行酸洗、钝化等表面处理，焊接冷却水、试漏废水循环使用，定时添加，不外排。废水主要为抛光废水、装配前清洗废水、焊接清洗废水、员工生活污水。项目抛光、清洗废水统一抽送至三元机械有限公司废水处理系统处理达标后纳管。生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。

# 三元机械污水处理站废水处理工艺流程图：

# 新昌县三元机械有限公司污水处理站设计能力为37t/d，三元机械无生产废水产生，进入污水处理站废水全部由新昌县四通机电有限公司产生。

# 新昌县四通机电有限公司现有项目进入污水处理站废水量约为15t/d，本项目进入污水处理站废水量为7t/d，污水处理站可以满足废水处理要求。

# 4.1.2废气

本项目主要废气主要为食堂油烟废气、焊接废气，废气排放情况见表4-1。

表4-1  本项目废气排放情况

| 污染物 | 污染因子 | 产生环节 | 治理措施 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟废气 | 油烟 | HTF（B）型油烟净化装置 | 高空排放 |
|  | 焊接废气 | 焊接 | 集气罩收集系统 | 8米高排气筒排放 |

# 废气处理工艺流程图：

# 4.1.3噪声

本项目噪声主要来源于旋压机、扩口机、压力机等生产设备。

# 4.1.4固废

项目固废主要为废金属屑、废包装材料、废切削液和员工生活垃圾。废金属屑经收集后外售综合利用；废包装材料外售综合利用；废切削妥善收集，累积到一定量后及时委托有资质单位处置；生活垃圾经集中收集后由环卫部门清运。

## 4.2其他环保设施

4.2.1在线监控装置

企业生产废水委托新昌县三元机械有限公司污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后纳管，尚未安装在线监控装置。

4.2.2环境风险防范设施

企业已编制《新昌县四通机电有限公司突发环境事件应急预案》，并已向新昌县环境保护局备案，备案号为：3306242018004。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目基本执行“三同时”制度，对环评及批复的污染防治措施落实到位，污染物排放得到有效控制。本项目实际总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的5%。

表4-2   本项目实际投资情况

| 实际总投资 （万元） | 环保投资（万元） |
| --- | --- |
|  | 废水 | 废气 | 噪声 | 固废 |
| 1000 | 40 | 5 | 2 | 3 |

# 5环评主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评主要结论及建议

5.1.1空气影响分析

项目废气主要为焊接烟尘和油烟废气。由估算模式可知，本项目排放的废气中最大地面浓度占标率由焊接过程无组织排放的烟尘贡献。项目无超标点，不需要设置大气环境防护距离。油烟废气经油烟净化处理装置处理达标后排放。

5.1.2 水环境影响分析

本项目产生的清洗废水和焊接冷却水，同经化粪池预处理后的生活污水，委托新昌县三元机械有限公司污水处理站处理达标后，纳入市政污水管网，进入嵊新污水处理厂处理达标后排放。

5.1.3 固体废弃物影响分析

项目固废主要为废金属屑、废包装材料、切削液和员工生活垃圾。项目各项固体废物均能妥善落实处置途径，因此最终排放量为零。

5.1.4 噪声影响分析

预测结果表明，项目正常生产时，厂界各噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应的2类和4a类标准。

## 5.2审批部门审批决定

你单位报送的《新昌县四通机电有限公司年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目环境影响报告表》及要求审批的报告收悉。经研究，我局作出如下审查意见：

一、根据环境影响报告表结论、建议和意见，原则同意新昌县四通机电有限公司年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目在新昌省级高新技术产业园区梅澄区块大桥路888号（木杓滩）环评拟选地实施。

二、项目主要内容：总投资954万元，其中环保投资4万元，项目总占地面积4447平方米，总建筑面积5317平方米。项目主要采用下料、倒角、冲孔、焊接、烘干等技术或工艺，购置三工位扩缩设备、自动翻边机、数控液压弯管机、六工位自动火焰焊专机、六工位管端成形机、三工位管端成形机等国产设备。项目建成后形成产338万件消音器和386万件管路件的生产能力。（详见报告表）

三、项目实施中必须落实环评报告表提出的各项环保措施及污染物防治措施，并切实做好以下方面工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目生产废水经污水处理站处理达进管标准后纳入园区截污管网，生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网，经嵊新污水处理厂集中处理达标排放。

2、加强废气防治，食堂油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；做好车间内的通风换气，确保车间厂区废气达标排放。

3、应合理布局生产车间，采取相应的噪声防治措施，保证厂界噪声达标准，尽量减少对周边环境的影响。

4、固废必须分类收集、综合利用或无害化处置。危险废物须妥善收集储存，做好防渗防漏措施，达到一定数量后及时委托有资质的单位处理，生活垃圾应妥善收集并委托环卫部门及时清运处理。

5、须抓实防范应急事故处理设施建设，落实应急预案。

四、严格执行污染物总量控制指标：本项目申请污染物排放量为：废水量5940吨/年、CODcr0.297/年、氨氮0.0297吨/年。项目所需污染物调剂按污染物排放所需总量的初审意见（新总量审[2015]22号）执行。本项目实施后公司污染物总量控制指标为：废水量14940吨/年、CODcr0.747/年、氨氮0.0747吨/年。

五、严格执行环保“三同时”制度，实施各项清洁生产、污染控制及事故防范措施，加强企业环保管理，确保各类污染物合理处置、达标排放。项目建成后必须报环保部门进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投产。

# 6验收执行标准

## 6.1污染物排放标准

⑴废水

本项目废水经三元机械废水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放后排入园区截污管网。详见表6-1。

表6-1 《污水综合排放标准》  单位：除pH值外，mg/L

| 污染物 | pH值 | CODcr | SS | 氨氮 | 石油类 | 铜 | 锌 | 铬 | 镍 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | 500 | 400 | 35* | 20 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 8 |

*注：氨氮、磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

⑵废气

本项目焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物限值二级标准，详见表6-2。

表6-2  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

③噪声

本项目东侧厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，厂界南、西、北侧噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值详见表6-3。

表6-3 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dBA）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

⑶固体废弃物

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物应妥善处理，不得形成二次污染，一般固废执行《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001），危险废物贮存执行和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

对废水处理系统调节池、废水排放口、雨水排放口，进行监测。监测点设置及监测项目与频次如下表7-1所示。

表7-1 废水监测方案

| 监测点 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 调节池 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、铜、锌、总铬、镍 | 每天4次，连续2天 |
|  | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、铜、锌、总铬、镍 | 每天4次，连续2天 |
|  | 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类 | 每天4次，连续2天 |

项目生产废水监测点位示意图：

7.1.2废气

7.1.2有组织废气

项目焊接烟尘经收集后，通过8m高排气筒排放。本次验收对废气出口断面进行监测。

进出口断面采样两个生产周期，每个周期3频次，监测项目为标干流量、颗粒物（浓度）。

有组织废气监测点位示意图：

# 7.1.2.2无组织排放

少量污染物呈无组织形式排放，测上下风向浓度，2个周期，每个周期3频次。

项目无组织废气监测点位示意图：

# 7.1.3厂界噪声监测

在厂界四周各设一个监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声，监测2天。

项目噪声监测点位示意图：

# 7.1.4固废监测

通过现场调查企业的固体废弃物产生量和处置情况。

# 8质量保证及质量控制

⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。

⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。

⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。

## 8.1监测分析方法

本次验收监测的分析方法如下表：

表8-1  监测分析方法一览表

| 监测项目 | 检 测 依 据 |
| --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ505-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  | 总铬 | 水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ757-2015 |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

⑴采样仪器： TSP采样器、风速风向仪、500mL空废水采样瓶等。

⑵分析仪器：AWA6228多功能声级计、AWA6221B声校准器、PHS-3CpH计、GC-2014C A系列气相色谱仪、JK-951多功能红外测油仪、HCA-100COD消解器、、TU-1810紫外可见分光光度计等。

## 8.3人员资质

采样监测和实验室内的分析人员均为绍兴市中测检测技术股份有限公司的持证在岗工作人员。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质，采用空白试验、平行样测定，交标回收率测定等，并对质控数据分析。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

(2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%—70%）。

(3)烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测系统（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证采用流量的准确。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

表9-1  监测期间工况

| 产品名称 | 实际产量 | 设计产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消音器 | 1250件/小时 | 1408件/小时 | 88.78% |
| 管路件 | 1375件/小时 | 1608件/小时 | 85.51% |

项目监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

## 9.2环境保护设施调试

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

# ⑴废水

绍兴市中测检测技术股份有限公司于2017年8月3日、4日对三元机械污水处理站调节池、排放口进行监测，监测结果如表9-2所示。

表9-2 废水监测结果  单位：mg/L（pH无量纲）

| 采样点 | 采样日期 | 时间 | 样品性状 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 铜 | 锌 | 总铬 | 镍 |
| 调节池 | 2017-8-3 | 10:00 | 淡黄略浊 | 10.87 | 304 | 1.59 | 18 | 3.86 | 73.2 | 0.21 | 0.32 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 11:00 | 淡黄略浊 | 10.84 | 314 | 1.69 | 17 | 3.87 | 68.5 | 0.20 | 0.29 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 13:00 | 淡黄略浊 | 10.92 | 311 | 1.86 | 19 | 3.61 | 58.6 | 0.22 | 0.34 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 14:00 | 淡黄略浊 | 10.71 | 312 | 1.79 | 16 | 4.37 | 55.5 | 0.23 | 0.35 | <0.03 | <0.05 |
|  | 2017-8-4 | 10:00 | 淡黄略浊 | 10.66 | 308 | 1.71 | 17 | 3.99 | 69.7 | 0.24 | 0.29 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 11:00 | 淡黄略浊 | 10.28 | 300 | 1.79 | 16 | 3.96 | 66.7 | 0.20 | 0.33 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 13:00 | 淡黄略浊 | 10.36 | 315 | 1.74 | 18 | 3.84 | 66.5 | 0.25 | 0.31 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 14:00 | 淡黄略浊 | 10.19 | 300 | 1.89 | 19 | 4.16 | 55.5 | 0.18 | 0.30 | <0.03 | <0.05 |
|  | 平均值 |  | 308 | 1.76 | 18 | 3.96 | 64.3 | 0.22 | 0.32 | <0.03 | <0.05 |
| 废水排放口 | 2017-8-3 | 10:18 | 淡黄略浊 | 8.51 | 51 | 0.185 | 11 | 0.54 | 10.3 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 11:21 | 淡黄略浊 | 8.78 | 54 | 0.260 | 9 | 0.47 | 10.1 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 13:15 | 淡黄略浊 | 8.89 | 58 | 0.210 | 10 | 0.22 | 10.8 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 14:25 | 淡黄略浊 | 8.91 | 56 | 0.135 | 10 | 0.46 | 9.0 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  | 2017-8-4 | 10:15 | 淡黄略浊 | 8.36 | 58 | 0.285 | 11 | 0.47 | 11.9 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 11:18 | 淡黄略浊 | 8.54 | 51 | 0.260 | 12 | 0.46 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 13:19 | 淡黄略浊 | 8.24 | 51 | 0.310 | 9 | 0.59 | 12.4 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  |  | 14:27 | 淡黄略浊 | 8.36 | 54 | 0.410 | 11 | 0.36 | 10.1 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
|  | 平均值 |  | 54 | 0.257 | 10 | 0.45 | 10.3 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
| 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准 | 6-9 | 500 | 35 | 400 | 20 | 300 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |

监测结果表明，在本次监测期间，三元机械废水排放口废水中：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、生化需氧量最大排放浓度均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准限值要求，废水中未监测出铜、锌、铬、镍。

⑵雨水

绍兴市中测检测技术股份有限公司于2018年1月2日、3日对雨水排放口进行监测，监测结果如表9-3所示。

表9-3 雨水监测结果

| 检测点 | 采样日期 | 时间 | 样品性状 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 |
| 雨水排放口 | 2018-1-2 | 9:32 | 淡黄 | 8.30 | 36 | 0.393 | 9 | 0.50 |
|  |  | 11:41 | 淡黄 | 8.37 | 38 | 0.424 | 8 | 0.24 |
|  |  | 13:50 | 淡黄 | 8.33 | 33 | 0.406 | 7 | 0.24 |
|  |  | 15:58 | 淡黄 | 8.39 | 36 | 0.418 | 8 | 0.37 |
|  | 2018-1-3 | 9:10 | 淡黄 | 8.26 | 35 | 0.401 | 9 | 0.50 |
|  |  | 11:18 | 淡黄 | 8.35 | 38 | 0.416 | 8 | 0.29 |
|  |  | 13:26 | 淡黄 | 8.38 | 33 | 0.434 | 8 | 0.25 |
|  |  | 15:38 | 淡黄 | 8.34 | 33 | 0.424 | 9 | 0.32 |
|  | 平均值 |  | 35 | 0.415 | 8 | 0.34 |

9.2.1.2废气

①焊接烟尘

绍兴市中测检测技术股份有限公司于2018年1月2日、3日对焊接烟尘排放口进行监测，监测结果如表9-4所示。

表9-4  焊接烟尘监测结果

| 采样点 | 排气筒高度（米） | 采样时间 | 标干流量 (m3/h) | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 消音器车间出口（西） | 8 | 2018-1-2 | 5.04×103 | 5.15 | 0.0260 |
|  |  |  | 5.02×103 | 4.15 | 0.0208 |
|  |  |  | 3.88×103 | 3.77 | 0.0146 |
|  |  | 2018-1-3 | 5.03×103 | 2.59 | 0.0130 |
|  |  |  | 5.11×103 | 2.04 | 0.0104 |
|  |  |  | 5.10×103 | 3.57 | 0.0182 |
|  | 平均值 | 4.86×103 | 3.55 | 0.0172 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物限值二级标准 | 120 | 0.498* |
| 消音器车间出口（东） | 8 | 2018-1-2 | 5.08×103 | 4.10 | 0.0208 |
|  |  |  | 5.12×103 | 5.58 | 0.0286 |
|  |  |  | 5.15×103 | 4.55 | 0.0234 |
|  |  | 2018-1-3 | 5.19×103 | 3.00 | 0.0156 |
|  |  |  | 5.21×103 | 4.48 | 0.0233 |
|  |  |  | 5.24×103 | 4.95 | 0.0259 |
|  | 平均值 | 5.17×103 | 4.44 | 0.0229 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物限值二级标准 | 120 | 0.498* |

*注：若新污染源的排气筒低于15m时，其排放速率标准值按外推计算结果再严格50%执行。

监测结果表明，在本次监测期间，焊接烟尘排放口颗粒物最大浓度、最大排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物限值二级标准。

②无组织

于2017年8月3日、4日对无组织废气进行监测，监测结果如表9-5所示。

表9-5  无组织废气监测结果

| 采样点 | 采样日期 | 采样时间 | 总悬浮颗粒物 | 采样现场气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风向 | 风速 (m/s) | 气温 (℃) | 气压 (Kpa) | 天气 情况 |
| 1#上风向厂界东南侧 | 2017-8-3 | 9:00-10:00 | 0.171 | 东南风 | 1.3 | 30.3 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.153 | 东南风 | 1.5 | 32.8 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.152 | 东南风 | 1.7 | 36.2 | 100.5 | 晴 |
|  | 2017-8-4 | 9:00-10:00 | 0.189 | 东南风 | 1.4 | 30.1 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.172 | 东南风 | 1.6 | 32.7 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.191 | 东南风 | 1.5 | 36.6 | 100.5 | 晴 |
| 2#下风向厂界西北侧 | 2017-8-3 | 9:00-10:00 | 0.209 | 东南风 | 1.3 | 30.3 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.172 | 东南风 | 1.5 | 32.8 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.228 | 东南风 | 1.6 | 36.2 | 100.5 | 晴 |
|  | 2017-8-4 | 9:00-10:00 | 0.227 | 东南风 | 1.4 | 30.1 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.191 | 东南风 | 1.6 | 32.7 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.210 | 东南风 | 1.5 | 32.8 | 100.4 | 晴 |
| 3#下风方向厂界北侧 | 2017-8-3 | 9:00-10:00 | 0.190 | 东南风 | 1.3 | 30.3 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.211 | 东南风 | 1.5 | 32.8 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.247 | 东南风 | 1.6 | 36.6 | 100.5 | 晴 |
|  | 2017-8-4 | 9:00-10:00 | 0.208 | 东南风 | 1.4 | 30.1 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.191 | 东南风 | 1.6 | 32.7 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.191 | 东南风 | 1.5 | 36.6 | 100.5 | 晴 |
| 4#下风向厂界东北侧 | 2017-8-3 | 9:00-10:00 | 0.228 | 东南风 | 1.3 | 30.3 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.191 | 东南风 | 1.5 | 32.8 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.209 | 东南风 | 1.7 | 36.2 | 100.5 | 晴 |
|  | 2017-8-4 | 9:00-10:00 | 0.246 | 东南风 | 1.4 | 30.1 | 100.6 | 晴 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.210 | 东南风 | 1.6 | 32.7 | 100.4 | 晴 |
|  |  | 17:00-18:00 | 0.229 | 东南风 | 1.6 | 36.6 | 100.5 | 晴 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度排放限值 | 1.0 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，本次监测时段，项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度排放限值。

# 9.2.1.3厂界噪声

在厂界四周各设一个监测点，监测其厂界噪声，连续2天昼间的监测结果声源强度如9-6所示。

表9-6  噪声监测结果

| 测点编号 | 测点 | 检测日期 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A) | 夜间Leq dB（A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 测量时间 | 测量值 |
| 1# | 厂界东侧 | 2017-8-3 | 道路交通 | 12:51-13:11 | 62.1 | 22:03-22:23 | 52.2 |
|  |  | 2017-8-4 | 道路交通 | 10:31-10:51 | 60.9 | 22:07-22:27 | 52.0 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准标准》（GB 12348-2008）4a类 | 70 |  | 55 |
| 2# | 厂界南侧 | 2017-8-3 | 机械设备 | 13:18-13:19 | 56.3 | 22:27-22:28 | 43.8 |
|  |  | 2017-8-4 | 机械设备 | 10:57-10:58 | 57.1 | 22:31-22:32 | 43.9 |
| 3# | 厂界西侧 | 2017-8-3 | 机械设备 | 13:24-13:25 | 57.5 | 22:31-22:32 | 43.3 |
|  |  | 2017-8-4 | 机械设备 | 11:03-11:04 | 57.6 | 22:37-22:38 | 44.0 |
| 4# | 厂界北侧 | 2017-8-3 | 机械设备 | 13:30-13:31 | 55.8 | 22:37-22:38 | 44.4 |
|  |  | 2017-8-4 | 机械设备 | 11:12-11:13 | 56.0 | 22:43-22:44 | 44.1 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准标准》（GB 12348-2008）3类 | 65 |  | 55 |

监测结果表明，在本次监测期间，厂界东侧昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准，厂界南、西、北侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准。

# 9.2.1.4固废调查结果

表9-7  固体废物产生情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属料 | 一般固废 | / | 35 | 外售综合利用 |
| 2 | 废包装材料 | 一般固废 | / | 20 |  |
| 3 | 废切削液 | 危险固废 | HW 09 900-006-09 | 0.2 | 累积到一定量后及时委托有资质单位处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 8 | 环卫部门清运 |

9.2.1.5污染物排放总量核算

⑴废水

由项目水平衡可知，项目实施后废水排放量2950t/a、排入环境的污染物COD0.148t/a、氨氮0.0148t/a。符合环评批复中总量控制指标：废水量5940t/a、CODcr0.297t/a、氨氮0.0297t/a。

⑵废气

焊接工序以年运行2400小时计算，则焊接废气排放量为2407.2万m3/a，颗粒物总排放量为0.096t/a。

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施

根据废水处理设施进出口水质监测结果，废水中主要污染物总去除率见下表：

表9-8  废水处理装置去除效率

| 污染物 | CODcr | NH3-N | SS | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口浓度（mg/L） | 308 | 1.76 | 18 | 64.3 | 3.96 |
| 出口浓度（mg/L） | 54 | 0.257 | 10 | 10.3 | 0.45 |
| 去除率（%） | 82.47 | 85.40 | 44.44 | 83.98 | 86.64 |

# 10验收监测结论

## 10.1环保设施调试结果

⑴废水

监测结果表明，在本次监测期间，三元机械废水排放口废水中：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、生化需氧量最大排放浓度均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准限值要求，废水中未监测出铜、锌、铬、镍。

⑵废气

①焊接烟尘

监测结果表明，在本次监测期间，焊接烟尘排放口颗粒物最大浓度、最大排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物限值二级标准。

②无组织

监测结果表明，本次监测时段，项目无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度排放限值。

⑶噪声

监测结果表明，在本次监测期间，厂界东侧昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准，厂界南、西、北侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准。

## 10.2验收监测总结论

新昌县四通机电有限公司年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

## 10.3建议

加强日常管理，进一步完善环保组织结构与规章制度，发现问题及时解决，确保污染物做到持续达标排放。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：  绍兴市中测检测技术股份有限公司                   填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产338万件消音器系列产品和386万件管路件技术改造项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 新昌省级高新技术产业园区梅澄区块大桥路888号（木杓滩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3489其他通用零部件制造 | 建设性质 | □新建 □改扩建 √ 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产338万件消音器系列产品和386万件管路件 | 实际生产能力 | 年产338万件消音器系列产品和386万件管路件 | 环评单位 | 浙江冶金环境保护设计研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 新昌县环境保护局 | 审批文号 | 新环建[2015]45号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 绍兴中测检测技术股份有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 954 | 环保投资总概算（万元） | 4 | 所占比例（%） | 0.42 |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 | 实际环保投资（万元） | 50 | 所占比例（%） | 5.0 |
|  | 废水治理（万元） | 40 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 钎焊炉7200小时/年，其它工序2400小时/年 |
| 运营单位 | 新昌县四通机电有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2017.8.3-8.4 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.295 | 0.594 | 0 |  | 1.494 | 0 | +0.295 |
|  | 化学需氧量 |  | 54 | 500 |  |  | 0.148 | 0.297 | 0 |  | 0.747 | 0 | +0.148 |
|  | 氨氮 |  | 0.257 | 35 |  |  | 0.0148 | 0.0297 | 0 |  | 0.0747 | 0 | +0.0148 |
|  | 石油类 |  | 0.45 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 2407.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 5.58 | 120 |  |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

# 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

2100

三元机械污

水处理站

2100

抛光、清洗用水

抛光、清洗废水

纳管

2100

2100

3100

损耗150

纳管

850

化粪池

生活用水

1000

图3-1  本项目水平衡图  （t/a）

8米高排气筒排放

集气罩收集

焊接废气

高空排放

油烟净化装置

食堂油烟废气

：生产废水监测点位

8m高排气筒排放

收集装置

焊接烟尘

：有组织废气监测点位

▲2#

▲1#

▲3#

▲4#

附图1   项目地理位置示意图

附图2   厂区平面布置图